ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(пояснительная записка)

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, ведущий специалист | ______________________________ | Биркле В.А. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |
| Главный экономист | ______________________________ | Арсеньева Л.В. |
| Инженер-экономист, главный специалист | ______________________________ | Трофимова Ю.С. |
| Юридическое сопровождение проекта: |
| Начальник юридического отдела | _____________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды» и «Природно-ресурсный потенциал»: |
| Инженер-эколог, главный специалист | ______________________________ | Ульченок Т.Ф. |
| Инженер-эколог, главный специалист | ______________________________ | Захарова Н.П. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |
| Инженер-проектировщик, главный специалист | ______________________________ | Лясота Е.И. |
| Разработка раздела «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера»: |
| Инженер-эколог, специалист I категории | ________________________________________ | Лемзякова Ю.С. |
| Графическое оформление проекта: |
| Инженер, специалист I категории | ______________________________ | Демихов А.А. |
| Архитектор, специалист II категории | ______________________________ | Болгов П.А. |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОПОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ |
| --- | --- |
| 1.1. | Особенности экономико-географического положения |
| 1.2. | Историко-градостроительный анализ территории Поповского сельского поселения |
| 1.3. | Природно-ресурсный потенциал Поповского сельского поселения |
| 2. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |
| 2.1. | Административно-территориальное устройство. Границы |
| 2.2. | Население и демография |
| 2.3. | Экономическая база |
| 2.4. | Земельный фонд и категории земель |
| 2.4.1. | Земли населенных пунктов |
| 2.4.2. | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2.4.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2.4.4. | Земли особо охраняемых территорий |
| 2.4.5. | Земли лесного фонда |
| 2.4.6. | Земли водного фонда |
| 2.4.7. | Земли запаса |
| 2.4.8. | Кадастровая оценка земель |
| 2.5. | Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов |
| 2.5.1. | Планировочная организация территории Поповского сельского поселения |
| 2.5.2. | Функциональное зонирование и планировочная структура территории населенных пунктов Поповского сельского поселения |
| 2.5.3. | Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории |
| 2.5.3.1. | Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций |
| 2.5.3.2. | Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения |
| 2.5.3.3. | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
| 2.5.3.4. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |
| 2.5.3.5. | Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия: |
| 2.5.3.6. | Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов. |
| 2.6. | Объекты капитального строительства местного значения |
| 2.6.1. | Инженерная инфраструктура |
| 2.6.1.1. | Водоснабжение |
| 2.6.1.2. | Водоотведение |
| 2.6.1.3. | Газоснабжение |
| 2.6.1.4. | Теплоснабжение |
| 2.6.1.5. | Электроснабжение |
| 2.6.1.6. | Связь |
| 2.6.2. | Транспортная инфраструктура |
| 2.6.3. | Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
| 2.6.4. | Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения |
| 2.6.5. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения |
| 2.6.6. | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения |
| 2.6.7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов |
| 2.6.8. | Места захоронения |
| 3. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
| 3.1. | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Поповского сельского поселения |
| 3.2. | Базовый прогноз численности населения Поповского сельского поселения |
| 3.3. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функционального и градостроительного зонирования |
| 3.3.1. | Функциональное зонирование |
| 3.3.2. | Градостроительное зонирование |
| 3.3.3. | Архитектурно-планировочное освоение |
| 3.3.4. | Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия |
| 3.4. | Предложения по размещению на территории Поповского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения |
| 3.4.1. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры |
| 3.4.2. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.4.3. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |
| 3.4.4. | Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 3.4.5. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры |
| 3.4.6. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |
| 3.4.7. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |
| 4. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 5. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |
| 6. | ПРИЛОЖЕНИЕ |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |
| 1. | Том I | Положение о территориальном планировании Поповского сельского поселения |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Поповского сельского поселения (пояснительная записка) |
| Графическая часть |
| 1. | 1 | Схема Генерального плана Поповского сельского поселения и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (утверждаемая схема) |
|  | 2 | Схема Генерального плана населенных пунктов Поповского сельского поселения и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения (утверждаемая схема) |
|  | 3 | Схема современного состояния территории с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая схема) |
|  | 4 | Схема современного состояния территории с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая схема) |
|  | 5 | Схема развития транспортной инфраструктуры (утверждаемая схема) |
|  | 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры. Система водоснабжения (утверждаемая схема) |
|  | 7 | Схема развития инженерной инфраструктуры. Система трубопроводного транспорта, газоснабжения и теплоснабжения (утверждаемая схема) |
|  | 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры. Система электроснабжения (утверждаемая схема) |
|  | 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры. Система связи (утверждаемая схема) |
|  | 10 | Схема современного состояния территории с отображением границ функциональных зон |
|  | 11 | Схема использования территории с распределением земель сельскохозяйственного назначения по землепользователям |
|  | 12 | Схема территориальной доступности досуговых, кредитно-финансовых учреждений, учреждений образования, здравоохранения и спортивных сооружений |
|  | 13 | Схема территориальной доступности библиотек, отделений связи, предприятий общественного питания, торговли |
|  | 14 | Зоны действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
|  | 15 | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Поповского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 года (статья 23), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10 2002 года № 150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Графические материалы представлены на основных чертежах Генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год;

- исходный год – 2010 год.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), включающие анализ существующих природных условий и ресурсов, ландшафтно-рекреационного потенциала сельского поселения, территорий, благоприятных для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному); предложены варианты социально-экономического развития территории поселения; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Поповского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры сельских и сельских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

1. Паспорт муниципального образования Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

2. Описание границ Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

3. Картографические материалы.

4. Данные БТИ, отделов статистики о занятости населения, об объектах здравоохранения, образования и др.

5. Список объектов культурного наследия Россошанского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Воронежской области.

6. Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

7. Материалы проекта Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением от 5 марта 2009 г. N 158 об утверждении схемы территориального планирования Воронежской области.

8. Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009 год.

9. Данные анкетного обследования.

10. Ответы соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории  Поповского сельского  поселения, на запросы разработчика проекта Генерального плана.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы были использованы следующие материалы и  документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая по метеостанции г. Павловска Воронежской области (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 от 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу)

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2008г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009 г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.

# При разработке раздела «Историко-градостроительный анализ территории Поповского сельского поселения» были использованы следующие материалы и  документы:

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 декабря 2009г.): реестр (справочник);

- Акиньшин А.Н. Материалы к биографическому словарю воронежских архитекторов (конец ХYII - начало ХХ вв.) // Труды Воронежского областного краеведческого музея. Вып.2. - Воронеж, 1994.;

- Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. - Воронеж, 1994;

- Болотов П.Е. Заселение Воронежского края и возникновение сл.Россошь // Из истории Воронежского края: сб. статей/ ВГУ; отв.ред.А.Н.Акиньшин - Воронеж, ВГУ, 2003.- Вып.11;

- Веселовский Г.М. Город Острогожск и его уезд. - Воронеж, 1867;

- Веселовский Г., Воскресенский Н. Города Воронежской губернии, их история и современное состояние. - Воронеж, 1876.

- Винников А.З. Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории Воронежского края. – 2-е изд., испр. И доп. – Воронеж, 2003.;

- Воронежская старина. — Вып. 14. — Воронеж, 181(?). — Приложение (Слобода Россошь и ее Крестовоздвиженская церковь) — б. с;

- Воронежские Епархиальные ведомости - Воронеж, 1916. N27;

- Государственный список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992.;

- Загоровский В.П. История Воронежского края от А до Я.- Воронеж, 1982;

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / под ред. О.П.Негробова. Воронеж.: ВГУ, 2001;

- Кононов В. И., Памятники Воронежа и Воронежской области, — Воронеж, 1979;

- Край наш Воронежский: к 50-летию образования Воронежской области — Воронеж, 1985;

- Кригер Л.В. Чесноков Г.А. Архитектура исторических городов Воронежской области - Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2002.;

- Кригер Л.В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области – Воронеж: ВГУ, 2006.

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области. | Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области. | Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. Статистические данные о количестве производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов. | Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г., 2009). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности, Р%. Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы» Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г.Воронеж | Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы» |
| 9 | Администрация поселения | Паспорт муниципального образования. Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела ГО и ЧС

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999.

Нормативная база:

В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка Генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.2004 N 191 - ФЗ);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (от 24.11.2006 N 232-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ);

- Лесной кодекс Российской Федерации (от  04.12.2006 N 200-ФЗ);

- Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 N 74-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от  25.06.2002 N 73-ФЗ);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от  06.10.2003 N 131-ФЗ);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (от 07.07.2006 N 61-ОЗ);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от  18 октября 2007 года N 257-ФЗ);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (от 07.07.2006 N 61-ОЗ).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Приложение к постановлению администрации Воронежской Области от 24.08.2007 N 782  «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОПОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1.1. Особенности экономико-географического положения

Поповское сельское поселение расположено в северной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Поповка, расположенное в 14 км от административного центра г. Россошь. Территория поселения граничит с одним муниципальным районом  и двумя сельскими поселениями, а именно: на севере граничит с Подгоренским муниципальным районом, на юго-востоке - с Алейниковским сельским поселением, на юге и юго-западе – с Новопостояловским сельским поселением.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 13819,48 га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой четыре населенных пункта: село Поповка, хутор Березняги, хутор Вакуловка, хутор Комарово.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Также на территории поселения расположены два массива лесного фонда. Поверхностные воды на территории поселения представлены прудами и водотоком – р. Россошь.

Поселение имеет выгодное географическое положение, через него проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения: Белгород – Павловск (через Корочу, Алексеевку, Россошь) (В33-0), «Белгород – Павловск» - х. Комарово (23-27).

Местоположение Поповского сельского поселения в административно-территориальном устройстве Россошанского муниципального района

  - Краткий историко-градостроительный анализ территории Поповского сельского поселения

Структура расселения представляет собой два образования. Первое – село Поповка, вытянутое вдоль р. Россошь и железной дороги и хутора, расположенные к востоку от села, в степной, изрезанной балками местности.

Схема поселения

На территории поселения расположено 11 объектов культурного наследия. Кроме того на территории поселения расположен 1 выявленный объект, представляющий историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно НПА | Датировка ОКН согласно НПА | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | Курган у с. Николаевка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2080 | Поповское сельское поселение | В реестре административно-территориального деления Воронежской области с. Николаевка отсутствует |
| 2 | 23 | Поселение 1 у с. Николаевка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2078 | Поповское сельское поселение | В реестре административно-территориального деления Воронежской области с. Николаевка отсутствует |
| 3 | 24 | Поселение 2 у с. Николаевка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2079 | Поповское сельское поселение | В реестре административно-территориального деления Воронежской области с. Николаевка отсутствует |
| 4 | 32 | Курганная группа у с. Поповка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2092 | Поповское сельское поселение |  |
| 5 | 33 | Поселение 1 у с. Поповка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2088 | Поповское сельское поселение |  |
| 6 | 34 | Поселение 2 у с. Поповка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2089 | Поповское сельское поселение |  |
| 7 | 35 | Поселение 3 у с. Поповка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2090 | Поповское сельское поселение |  |
| 8 | 36 | Поселение 4 у с. Поповка | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2091 | Поповское сельское поселение |  |
| 9 | 40 | Курганная группа 1 у ст. Сосницкая | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2103 | Поповское сельское поселение | В реестре административно-территориального деления Воронежской области ст. Сосницкая отсутствует |
| 10 | 41 | Курганная группа 2 у ст. Сосницкая | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2104 | Поповское сельское поселение | В реестре административно-территориального деления Воронежской области ст. Сосницкая отсутствует |
| 11 | 42 | Поселение у ст. Сосницкая | эпоха бронзы | Р № 510, п. 2105 | Поповское сельское поселение | В реестре административно-территориального деления Воронежской области ст. Сосницкая отсутствует |
| 12 | *30 | Братская могила | 1918 г. |  | Поповское сельское поселение, с. Поповка |  |

* Согласно информации, представленной в перечне объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области (письмо управления культуры от 23.04. 2009 г. № 01-21/496).

Принятые сокращения:

Р – региональная категория охраны памятника;

Р № 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

Мероприятия по охране объектов культурного наследия - это полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления (мероприятия, направленные на выявление, изучение, учет, предотвращение разрушения и контроль за использованием и состоянием объектов культурного наследия).

К мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия относятся ремонтно-реставрационные работы (ремонт, реставрация, консервация, приспособление, воссоздание).

Таким образом,  принципиальными характеристиками для разграничения полномочий по охране и сохранению объектов культурного наследия являются вопросы собственности и категории значения.

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)».

Село Поповка

Село расположено на левом берегу реки Россошь. В начале XVIII в. на том месте, где сейчас располагается село, украинские казаки из слободы Белогорье владели сенокосными угодьями. В 1730 году священник белогорьевской Преображенской церкви Василий Филимонов основал здесь свой хутор, который получил у жителей округи наименование «Попов хутор». В последующие годы переселенцы из Белогорья умножили население хутора, благодаря чему он преобразовался в слободу Поповку. В 1809г. здесь была выстроена каменная Преображенская церковь.

В 1859 году в сл. Поповке было 239 дворов, проживало 1923 человека. Действовал кожевенный завод. Дважды в год устраивались ярмарки.

Хозяйственному развитию села способствовало проведение в непосредственной близости в 1871 году железной дороги Лиски - Луганск. В 1900 году оно насчитывало 330 дворов и 2800 тысяч жителей. К 1926 году численность населения была 2700 человек.

Локально расположенные хутора представляли собой владельческие усадьбы. Все они расположены при прудах.

Хутор Березняги – бывшее владельческое село, состоявшее в нач. ХХ в. из 16 дворов и 125 жителей. В 2009г численность населения – 12 человек.

Хутор Вакуловка в 2009г имело численность населения– 22 человек.

Хутор Комарово – бывший владельческий хутор, в 1900г. имел население в 180 человек, в 2009г. население - 83 человек

1.3. Природно-ресурсный потенциал Поповского сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Поповского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,5С Самый теплый месяц ― июль со среднемесячной температурой  +21ССамый  холодный месяц ― январь со среднемесячной  температурой -8,5С. Абсолютной минимум температуры составил -37 С, абсолютной максимум достигал +43С.Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность  безморозного  периода  от  233 до 237 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период. Суммарная величина испарения превосходит 400 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит после 10 декабря, а таяние ― в конце марта. Высота снежного покрова  10 - 15 см. Примерно один раз в три года повторяются теплые зимы, когда снежный покров не образуется. В такие годы создаются условия неблагоприятные для перезимовки озимых культур и плодовых деревьев.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой).

Во II зоне повторяемость слабых скоростей ветра 0-1 м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек отмечается летом.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

На территории поселения выявлен комплекс экзогенных геологических процессов, таких как овражная и балочная эрозия, эрозионно-карстовый процесс, заболачивание, оползнеобразование,  просадочные   явления.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты в поймах реки Россошь.

Эрозионно-карстовый процесс представлен проявлением мелового карста в виде поверхностных форм: кары, слепые балки, и воронок просасывания.

В верхнем ярусе оползневая денудация представлена оползнями течения и выдавливания.

Просадочные  явления  здесь  проявляются  в  виде  «степных блюдец»,  которые   приурочены   к  толще  покровных  суглинков  с  высоким  залеганием  уровня  грунтовых вод.

Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения имеется   месторождение полезных ископаемых, представленное в таблице ниже.

| Наименование полезного ископаемого | Месторождение (участок) | Местоположение | Запасы (тыс. м., тыс. тонн) балансовые, утвержденные ТКЗ, ГКЗ, год/ Остаток на 01.01.2008 г. | Степень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Глины керамзитовые Гравий марки «600-700» | Подгоренское | В 8 км к ЮВ от пос. Подгорное, левый склон яра «Молочный» | А+В+C1-1145/1145 ТКЗ пр.3 от 02.03.1972 г. | Не разрабатывается |

На территории сельского поселения не выявлено месторождений подземных  вод с утвержденными запасами.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным       водоносным      комплексом,    широко     используемым      для     целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется  совместно  с  апт-сеноманским Водоносным     горизонтом,     занимает    обычно      водораздельные    пространства.    Воды гидрокарбонатно      кальциевого,    хлоридно- гидрокарбонатно-кальциевого    и  смешанного   типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год всем потребителям в среднем составляет —  146 тыс. м3. Отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды ― 34,4  тыс. м3. На одного жителя среднесуточный отпуск воды составил  90  литров/сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены рекой Россошь. В оврагах устроены пруды.

Характеристика водотоков

| Название водотока | Исток | Куда впадает | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устье | На каком расстоянии от устья, км |  |
| Россошь | У с. Кр. Восход | Черная Калитва, лв | 59 | 70 |

Основным источником питания реки являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима реки является высокое половодье,  летне-осенняя межень. Прерываемая дождевыми поводками, и низкая зимняя межень.

Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами обыкновенными. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушения дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшение гидрологического режима; понижение или повышение уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Прогрессируют процессы переувлажнения почв. Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные  на землях лесного  фонда и землях иных категорий, согласно Лесному  кодексу (2006г. ст.10)   по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения  средообразующих,  водоохранных,  защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных  и иных  полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Россошанское  участковое лесничество Россошанского лесничества.  Лесная растительность состоит из дубовых, сосновых, ольховых, березовых, тополевых и ивовых лесов. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

Система особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория поселения расположена  в пределах Степной провинции Среднерусской возвышенности и представляет собой увалистый рельеф, изрезанный оврагами и балками. Лесные насаждения представлены островными урочищами, расположенные в восточной части поселения: ур. Парное, ур. Высокое. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселении, являются следующие:

- наличие водоемов, песчаных пляжей,  привлекающих  рекреантов  для отдыха выходного дня,  любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-22°С продолжается в среднем 80-90 дней;

- хорошая транспортная доступность.

Основным лимитирующим фактором развития рекреации:

- наличие  овражно-балочного рельефа;

- процессы заболачивания.

# 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Административно-территориальное устройство. Границы

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 13819,48 га, в том числе площадь села Поповка - 964,16 га, хутора Березняги - 69,50 га, хутора Вакуловка - 94,72 га, хутора Комарово - 84,30 га.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на  2009 г. - 2481 человек.

Описание границ Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

### I. Линия прохождения границы Поповского сельского поселения по смежеству с Подгоренским муниципальным районом

### От точки стыка границ 53126 линия границы идет по прямой в восточном направлении по южной стороне лесной полосы до точки 53130.

### От точки 53130 линия границы поворачивает на юго-восток, проходит по пашне, далее огибает участок Государственного лесного фонда урочище Кирик, затем снова по пашне вдоль юго-западной стороны лесной полосы до точки 53142.

### От точки 53142 линия границы идет в юго-восточном направлении по пашне, вдоль юго-западной стороны лесной полосы, пересекая участок пастбища, снова по пашне до точки 53147, в которой пересекается с рекой Сухая Россошь.

### От точки 53147 линия границы проходит вверх по течению реки Сухая Россошь, совпадая с ее осью, до точки 53148.

### От точки 53148 линия границы идет в северо-восточном направлении по прямой по пашне, пересекая участок сенокоса, затем по пастбищу, далее по северной границе села Поповка, пересекает полосу отвода Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД", снова по пастбищу до точки 53154.

### От точки 53154 линия границы проходит в восточном направлении по прямой по южной стороне лесной полосы до точки 53158.

### От точки 53158 линия границы идет в северо-восточном направлении по прямой по юго-восточной стороне лесной полосы, пересекает балку Яр Рыпшев, далее по северо-западной стороне лесной полосы до точки 53165.

### От точки 53165 линия границы идет в юго-восточном направлении по прямой по юго-западной стороне лесной полосы до точки 53166.

### От точки 53166 линия границы поворачивает на северо-восток и проходит по северо-западной стороне лесной полосы, далее по пастбищу до точки 53171.

### От точки 53171 линия границы идет в юго-восточном направлении по прямой по пастбищу, далее по юго-западной стороне лесной полосы до точки 53174.

### От точки 53174 линия границы проходит в восточном направлении по прямой по пашне до точки 53177.

### От точки 53177 линия границы идет в общем южном направлении и совпадает с северо-восточной границей участка Государственного лесного фонда урочище Парное, далее идет по юго-восточной границе участка Государственного лесного фонда до точки 53183.

### От точки 53183 линия границы проходит по прямой в южном направлении вдоль восточной стороны лесной полосы до точки пересечения с урочищем Высокий лес - точки 53185.

### От точки 53185 линия границы района идет в общем юго-восточном направлении, совпадая с границей урочища Высокий лес, до точки стыка границ Поповского, Алейниковского сельских поселений и Подгоренского муниципального района - 53200.

### Протяженность границы - 27511 метров.

### II. Линия прохождения границы Поповского сельского поселения по смежеству с Алейниковским сельским поселением

### От точки стыка границ 53200 линия границы идет в общем юго-западном направлении по юго-восточной границе урочища Высокий лес до пересечения с автомобильной дорогой Белгород - Павловск, далее через участок Государственного лесного фонда вдоль дороги, затем по юго-восточной стороне лесной полосы до точки 27393717.

### От точки 27293717 линия границы проходит в общем западном направлении по южной стороне лесной полосы, далее по пашне, севернее хутора Водяное, далее с северной стороны лесной полосы до точки 27281291.

### От точки 27281291 линия границы идет в юго-восточном направлении по полевой дороге вдоль юго-западной стороны лесной полосы, далее вдоль северо-восточной границы садоводческого товарищества "Локомотив" до точки 27281395.

### От точки 27281395 линия границы проходит в юго-западном направлении поперек склона балки вдоль юго-восточной границы садоводческого товарищества "Локомотив", пересекает балку Яр Вербы и идет до пересечения с полевой дорогой в точке 27281727.

### От точки 27281727 линия границы идет в общем западном направлении по ломаной вдоль южной бровки балки Яр Липов до точки пересечения Поповского, Новопостояловского и Алейниковского сельских поселений - 27281798.

### Протяженность границы - 14650 метров.

### III. Линия прохождения границы Поповского сельского поселения по смежеству с Новопостояловским сельским поселением

### От точки стыка границ 27281798 линия границы проходит в западном направлении вдоль южной бровки балки Яр Липов, далее по пастбищу вдоль полевой дороги до точки 27281770.

### От точки 27281770 линия границы идет в общем северо-западном направлении по контуру пашни вдоль юго-восточной стороны лесной полосы, пересекает полосу отвода Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" до точки 27293720.

### От точки 27293720 линия границы идет в юго-западном направлении с северо-западной стороны полосы отвода Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" до точки 27281647.

### От точки 27281647 линия границы идет в западном направлении, пересекает полосу отвода Юго-Восточной железной дороги в точке 27281646, автомобильную дорогу Белгород - Павловск, затем по пашне и сенокосу до точки 27293730.

### От точки 27293730 линия границы идет в северном направлении по оси реки Сухая Россошь, вверх по ее течению, до точки 27281260.

### От точки 27281260 линия границы поднимается от реки Сухая Россошь к оврагу и идет по оврагу до пересечения с бровкой балки до точки 27281190.

### От точки 27281190 линия границы поворачивает на запад и идет по южной стороне лесной полосы до точки 27281214.

### От точки 27281214 линия границы идет в северном направлении по восточной стороне лесных насаждений, далее по границе между угодьями по контуру пашни, по пастбищу, пересекая промоины, до точки 27280335.

### От точки 27280335 линия границы идет в северо-западном направлении по пастбищу до точки 27280246.

### От точки 27280246 линия границы идет в северном направлении по пастбищу, далее по пашне, затем с западной стороны полезащитной лесной полосы до точки стыка границ 53126.

### Протяженность границы - 19413 метров.

### Общая протяженность границы - 61574 метра.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области»

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 26.15 | Поповское сельское поселение |  | 2550 |  |  |
| 26.15.1 |  | село Поповка | 2433 | Центр | 14 |
| 26.15.2 |  | хутор Березняги | 12 | 12 |  |
| 26.15.3 |  | хутор Вакуловка | 22 | 12 |  |
| 26.15.4 |  | хутор Комарово | 83 | 10 |  |

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы населенных пунктов, установленные в составе  графического приложения к Закону Воронежской области «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ).

2.2 Население и демография

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2009 г. численность населения Поповского сельского поселения составила   2481 человек. ( По данным паспорта муниципального образования)

Динамика численности населения Поповского сельского  поселения

| № п/п | Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения на 1 января, всего | 2561 | 2553 | 2472 | 2477 | 2481 |
| 2 | Родилось | 22 | 19 | 30 | 25 | 38 |
| 3 | Умерло | 54 | 49 | 38 | 48 | 30 |
| 4 | Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) | -32 | -30 | -8 | -23 | 8 |
| 5 | Прибыло | 82 | 90 | 96 | 66 | 33 |
| 6 | Выбыло | 54 | 46 | 67 | 48 | 29 |
| 7 | Миграционный прирост (+), убыль (-) | 28 | 44 | 29 | 18 | 4 |
| 8 | Общий прирост (убыль) населения | -4 | 14 | 21 | -5 | 12 |
| 9 | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 8,6 | 7,4 | 12,1 | 10,1 | 15,3 |
| 10 | Общий коэффициент смертности, промилле | 21 | 19,2 | 15,4 | 19,4 | 12,1 |

По состоянию на 01.01.2005 г. численность населения Поповского  сельского поселения составила  2561 человек. За последние годы численность населения муниципального образования сократилась на 80 человек (3,1 %) и в 2009 году данный показатель составил 2481  человек.

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низких показателях рождаемости).

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.  В  рассматриваемый период (2005 - 2009 гг.) наблюдается рост как абсолютных, так и относительных показателей рождаемости. В 2009 году в сельском поселении родилось 38 детей. Этот же показатель в 2004 году составлял  22 ребёнка, то есть произошёл рост рождаемости на 73 %. Общий коэффициент рождаемости вырос с 8,6 ‰ в 2005  году до 15,3 ‰ в 2009 году.

Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности, который на протяжении рассматриваемого периода  характеризуется снижением. Коэффициент смертности за период 2005 – 2009 гг. снизился с 21 ‰  до 12,1 ‰. Необходимо отметить, что смертность в поселении на протяжении рассматриваемых лет превышает рождаемость в среднем в 1,6 раза.  Срединный за период 2005 - 2009 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в сельском поселении составил 0,6 при пороговых значениях 1,0-1,3.

Миграционные процессы в Поповском сельском поселении  в период 2005- 2009 гг. характеризуются небольшим миграционным приростом. Максимальное значение данного показателя зарегистрировано в 2006  году и составило 44  человека. В 2009 году число прибывших снизилось  в 2,5 раза по сравнению с показателем 2005 года. Число выбывших в 2009 году так же снизилось в 1,9 раза по сравнению с 2005 годом. Таким образом, в последние годы миграция немного улучшила  ситуацию с депопуляцией населения.

Анализ естественного и механического  движения населения за 2005 - 2009 год свидетельствует о том, что в Поповском сельском поселении сложилась не очень неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения.

Основным фактором сокращения численности населения сельского поселения является его естественная убыль, вызванная превышением смертности над рождаемостью, причем естественная убыль населения имеет в течение рассматриваемых  лет достаточно стабильный отрицательный тренд, что свидетельствует о системном демографическом кризисе.

Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия трудовой миграции (отток трудовых ресурсов в другие муниципальные образования) прослеживается стабильная тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а также ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики.

Динамика возрастной структуры населения Поповского  сельского поселения за 2005	- 2009 г.г.  представлена в таблице

| Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 436 | 420 | 426 | 423 | 450 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего, чел | 1419 | 1422 | 1426 | 1405 | 1411 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, | 706 | 711 | 620 | 649 | 620 |

В Поповском сельском поселении основную часть населения составляют люди трудоспособного возраста но на протяжении рассматриваемых лет, этот показатель имеет тенденцию к снижению. В 2008 году численность населения трудоспособного возраста составила 1411 человек, что на 8 человек (0,6%) ниже показателя 2005 года. Численность населения молодых возрастов в 2009 году составила 450 человек, что на 3 % выше показателя 2005 года. Численность людей старше трудоспособного возраста за рассматриваемый период характеризуется снижением на 12%. Ситуацию всё же нельзя назвать благополучной, так как численность населения пенсионных возрастов превышает численность молодого населения в 1,4 раза.

Данный тип возрастной структуры может оказать негативное  влияние на перспективную динамику демографических процессов в поселении.

Динамика возрастной структуры населения Поповского сельского поселения

Для сравнения, данные по Воронежской области:

- численность населения моложе трудоспособного возраста — 14%;

- численность населения трудоспособного возраста — 61%;

- численность населения старше трудоспособного возраста — 25%.

Демографическая ситуация в Поповском  сельском поселении подчинена тенденции естественной убыли населения за счёт превышения смертности над рождаемостью.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения на современном этапе является превышение численности населения пенсионного возраста над молодым населением, а также  небольшое снижение численности населения старше трудоспособного возраста. В 2009 году численность населения старше трудоспособного возраста превысило  численность молодого населения в 1,4 раза.

Проблема старения населения является  актуальной для Поповского сельского поселения. В свою очередь, старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в поселении на 1000 человек трудоспособного возраста приходится  758 человек нетрудоспособных возрастов.  Высокая демографическая нагрузка - это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Вывод:

Современная демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется процессами естественной убыли населения, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, миграционной убылью, а также  старением населения. Для улучшения демографической ситуации в поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

Трудовые ресурсы и занятость населения

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. По данным за 2009 год  их численность составила 962 человека, то есть 39 % численности населения поселения. В 2005 году их доля составляла 49% населения поселения. Таким образом,  на протяжении рассматриваемых лет произошло снижение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Количество людей занятых в экономике сельского поселения за рассматриваемый период снизилось на 24% и в 2009 году составило 927 человек.

В Поповском сельском поселении в 2005 году зарегистрировано 58 человек безработных или 2,3% численности населения поселения. По состоянию на 01.01.2009 года эта цифра составила 57 человек. Таким образом, уровень безработицы за анализируемый период имеет тенденцию к снижению, что является позитивным моментом.

Основными сферами приложения труда в Поповском  сельском поселении являются сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, торговля, а так же базовые сферы услуг (здравоохранение, предоставление коммунальных и социальных услуг, образование).

Структура занятости населения в экономике  сельского поселения представлена на диаграмме:

Занятость по видам экономической деятельности

Наибольший удельный вес всех занятых в экономике поселения  составляют занятые в сфере сельского хозяйства, являющегося традиционным для Центрально-Черноземного региона и, в частности, Воронежской области. Однако в 2009 году количество занятых в данной отрасли составило 833 человека, что ниже показателя 2005 года на 9,3%. В 2009 году количество занятых в оптовой и розничной торговле снизилось по сравнению с 2005 годом в 3,5 раза.  В структуре занятости по формам собственности, наибольший удельный вес принадлежит частному сектору экономики, который характеризуется снижением на 22%. Частный сектор в основном представлен занятыми в домашнем хозяйстве, а также индивидуальным трудом. Численность населения в муниципальном секторе экономики в 2009 году составила 77 человек, что ниже  данного показателя в 2005 году на 38%.

2.3 Экономическая база

Необходимым условием жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении. Экономика поселения по формам хозяйствования представлена частным, государственным и муниципальным секторами экономики.

Экономическая база Поповского сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг.

В поселении представлены предприятия муниципальной и частной форм собственности

В 2009 году общее число предприятий организаций и учреждений в поселении составило 10 единиц, и  по сравнению с 2005 годом данный показатель снизился в 3,2 раза в основном за счёт предприятий муниципальной формы собственности. В 2009 году предприятия частной формы собственности составили 30 %  от общего количества  предприятий. Доля муниципальных предприятий в 2009 году составила 70%.

На   территории Поповского сельского поселения зарегистрированы следующие предприятия:

| Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- |
| «Гея» КФХ | Сельское хозяйство |
| «Парное» КФХ | Сельское хозяйство |
| «Гранит» КФХ | Сельское хозяйство |
| ЗАО «Родина», РММ | Ремонт техники |
| ЗАО «Родина», МТФ1, МТФ2 | Производство сырого молока |
| ЗАО «Родина», СТФ1, СТФ2 | животноводство |
| ЗАО «Родина» столовая | Организация общественного питания |

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основной  отраслью материального производства  Поповского сельского  поселения. Климатические условия территории поселения позволяют заниматься выращиванием различных сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах в 2009 году увеличился  по сравнению с 2005 годом на  78702 тыс. руб.

В 2009 году объём продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях вырос по сравнению с показателями 2005  года на 8,5%. Объём продукции в хозяйствах населения  в 2009 году составил 98941 тыс. руб., что выше показателя 2005 года в 3 раза.

Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий

Важное место в структуре растениеводства и сельского хозяйства в целом занимают производство зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, а так же картофелеводство. В 2009 году производство подсолнечника снизилось  по сравнению с 2005 годом в 2 раза. В 2009 году зерна произвели на 23% меньше чем в 2005 году. Немного скромнее в поселении представлено овощеводство, для него характерны колебания показателей возделывания по отдельным годам и по структуре производимой продукции. Производство молока в 2009 году выросло на 50% по сравнению с показателем 2005 года.  Яиц в 2009 году произвели 1334 тыс. шт., что в 1,8 раза ниже показателя 2005 года.

Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий в 2009 году снизилась на 22,4%  по сравнению с показателем  2005 года и составила 595  человек.

Анализ бюджета

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения.

Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Налоговые поступления в бюджет Поповского сельского  поселения  по видам налогов

| Наименование | Ед.изм. | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налог на имущество физических лиц | Тыс.руб. | 35,9 | 33 | 32 | 59 | 59 |
| Единый сельхозналог | Тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| 4Налог на доходы физических лиц | Тыс.руб. | 455 | 478,7 | 610 | 866,6 | 866,6 |
| Земельный налог | Тыс.руб. | - | 542 | 533 | 532 | 621 |

Наибольшие доходы в бюджет поселения получены за счёт   налога на  доходы физических лиц, а так же  за счёт земельного налога. Сумма земельного налога в 2009 году составила 621 тыс. руб., что выше данного показателя в 2005 году на 14,6%. За рассматриваемый период сумма взимаемого   налога на доходы физических лиц характеризуется ростом  на  90,5% по сравнению с данными 2005 года.

Доходы бюджета муниципального образования

| Наименование показателя | ед. изм. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета поселения, всего | тыс. руб. | 1482,3 | 2384,9 | 4045,6 | 3296 |
| Собственные доходы | тыс. руб. | 943,9 | 1254,2 | 2891,8 | 2423,1 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ | Тыс. руб. | 538,4 | 1130,7 | 1153,8 | 872,9 |
| Доходы бюджета на душу населения | руб. | 586,4 | 949,8 | 1643 | 1331 |
| Расходы бюджета муниципального образования | тыс.руб. | 1266,6 | 2073,3 | 3627,3 | 3517,2 |
| Исполнение к плану за отчётный период | % | 74,1 | 85,4 | 91,6 | 99,2 |
| Расходы бюджета на душу населения | руб. | 501,1 | 825,7 | 1473 | 1420 |

Анализ бюджета Поповского   сельского  поселения за 2006 - 2009 гг. показал, что доходная часть бюджета характеризуется ростом в 2,2 раза. Понизилась доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов поселения с 36% в 2006 году до 26 % в 2009 году.  Доходы бюджета на душу населения  в 2009 году составили 1331 рубль, что в 2,3 раза выше  показателя 2006  года.

В 2009 году произошёл рост обеспеченности бюджета собственными доходами. Доля собственных доходов составила 74%. В 2006  году данный показатель был равен 64 %. Несмотря на положительную динамику доходов бюджета поселения, существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, для Поповского сельского поселения является актуальным решение множества задач в социально- экономической сфере.

Вывод:

Проведённый анализ исполнения бюджета сельского поселения за 2006-2009 гг. свидетельствует о недостаточно высокой степени развития налогооблагаемой базы поселения и зависимости от финансовой помощи из бюджетов других уровней. Налоговые поступления в бюджет не обеспечивают формирование доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного значения, закрепленных за поселением.

В связи с этим необходимо:

-повышать социально-экономическое развитие территории;

-усиливать контроль за оформлением земельных участков в собственность;

-регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов;

-активизировать работу по легализации заработной платы;

-принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

2.4. Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Согласно данным паспорта муниципального образования по состоянию на 2009 г. общая площадь земель Поповского сельского поселения составляет 13819 га. В том числе общая площадь населенных  пунктов, входящих в состав поселения, составляет – 1085 га.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения, а именно 87% от общей площади территории поселения.

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Поповского  сельского поселения по категориям в соответствии с данными паспорта муниципального образования 2009 года.

| № п/п | Категория | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 13819 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1085 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11969 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 129 |
| 4 | Земли лесного фонда | 616 |
| 5 | Земли водного фонда | - |
| 6 | Земли запаса | - |

Имеющиеся несоответствия по площадям, представленным в таблице (1085+11969+129+616=13799), являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

2.4.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

На территории Поповского сельского поселения находится 4 населенных пункта – с. Поповка, х. Березняги, х. Вакуловка, х. Комарово.

По данным паспорта муниципального образования площадь земель населенных пунктов в настоящий момент составляет – 1085 га.

Проектом не предусмотрены изменение границ населенных пунктов и увеличение площади земель населенных пунктов.

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Поповского сельского поселения, площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11969 га.

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 11969 |
| 1 | в т.ч. пашня | 8513 |
| 2 | сенокосы | 251 |
| 3 | пастбища | 2427 |
| 4 | многолетние насаждения | 136 |
| 5 | залежь | - |
| 6 | прочие | 642 |

2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования площадь земель промышленности на территории Поповского сельского поселения составляет 129 га.

Границы земель промышленности. В соответствии с п.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Границы земель транспорта. В соответствии с п. 1 ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

По территории Поповского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения: Белгород – Павловск (через Корочу, Алексеевку, Россошь) (В33-0), «Белгород – Павловск» - х. Комарово (23-27); линия железной дороги «Лиски – Луганск».

Границы земель связи. На основании ст.23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах отображаются существующие и планируемые границы земель связи, а также границы зон инженерной инфраструктуры.

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К категории земель связи на территории Поповского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленные для размещения следующих объектов: кабелей междугородней связи, линий ВОЛС.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Поповского сельского поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения скотомогильника, свалок твердых бытовых отходов, кладбищ.

По результатам проведенного анализа выявлена проблема:

Необходимо однозначно определить границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земель иного специального назначения. Требуется проведение инвентаризации земель данной категории и внесение изменений в соответствующую учетную документацию.

2.4.4. Земли особо охраняемых территорий

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

По результатам проведенного анализа выявлена проблема:

На территории сельского поселения имеются объекты культурного наследия, но их территории не утверждены, зоны охраны не установлены.

2.4.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории земель лесного фонда могут выделяться земельные участки, предназначенные для осуществления рекреационной деятельности, при этом в целях организации туризма, отдыха, спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности в лесах допускается возведение временных построек и осуществление их благоустройства. Вопросы охраны и использования земель лесного фонда регулируются положениями Лесного Кодекса.

Площадь земель лесного фонда на территории Поповского сельского поселения составляет 616 га. Леса относятся к Россошанскому участковому  лесничеству Россошанского лесничества. Леса представлены урочищами: Парное, Высокое.

2.4.6. Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

1) если земли заняты водными объектами;

2) строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

3) изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.

В границах Поповского  сельского поселения протекает р. Россошь, также имеются пруды и ручьи, но данные объекты рассматриваются как составные части земельных участков, на которых они расположены.

2.4.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80  Земельного кодекса РФ.

В соответствии с данными администрации муниципального образования на территории Поповского сельского поселения земли запаса не выявлены.

2.4.8. Кадастровая оценка земель

Использование земли в Российской Федерации является платным  согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы.  Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и, прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения. При этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для выбора территорий под  новое строительство приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.ст. 65, 66; Постановление Правительства РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

В настоящее время проводятся работы по актуализации (переоценке) государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Воронежской области, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Воронежской области.

Завершены работы по актуализации (переоценке) государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений. Результаты кадастровой оценки утверждены Постановлением Правительства Воронежской обл. от 30.11.2009 N 1023 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений».

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного и водного фонда утверждена следующими документами:

Постановление Администрации Воронежской обл. от 29.11.2006 N 975 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения»;

Постановление Администрации Воронежской обл. от 04.10.2005 N 981 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Воронежской области»;

Постановление Администрации Воронежской обл. от 23.07.2005 N 706 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда II уровня Воронежской области»;

Постановление Администрации Воронежской обл. от 19.09.2005 N 928 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель водного фонда Воронежской области».

Вывод:

в связи с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Анализ земель на территории Поповского сельского поселения показывает, что площади земель многих категорий не установлены.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения необходимо установить границы земельных участков и территорий:

- в составе земель сельскохозяйственного назначения – границы участков под и инженерными коммуникациями, зданиями, строениями, сооружениями для производства сельскохозяйственной продукции;

- в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и земель иного специального назначения – границы земель промышленности, энергетики, связи и иного специального назначения (кладбища, скотомогильники, свалки ТБО);

- уточнить наличие и границы земель водного фонда;

- уточнить наличие и границы земель запаса;

- уточнить площади и границы земель лесного фонда.

2.5.  Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование территории населенных пунктов

1. Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- сельское поселение;

- сельский населенный пункт;

- планировочный микрорайон;

- планировочный квартал;

- сформированный земельный участок.

2. Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

3. Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

4. Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и прочей

. оводческих, огороднических и дачных объединений. ственной кадастровой оценки земель населенных пунктовиспользованиюкосмическоградостроительной документации.

5. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами.

2.5.1. Планировочная организация территории Поповского сельского поселения

Планировочная организация территории Поповского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. Градостроительный каркас представлен 4 населенными пунктами: село Поповка, хутор Березняги, хутор Вакуловка, хутор Комарово.

Застройка населенных пунктов представлена индивидуальной усадебной застройкой. Основной планировочной осью Поповского сельского поселения является железная дорога «Лиски – Луганск», которая пересекает поселение с севера на юг.

Село Поповка располагается в западной части поселения; х. Березняги, х. Вакуловка, х. Комарово – в восточной части поселения.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения. В восточной части поселения находится два массива лесного фонда.

2.5.2. Функциональное зонирование и планировочная структура территории населенных пунктов Поповского сельского поселения

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Поповского сельского поселения является одним из базовых элементов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий функциональных зон.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

-определение номенклатуры и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории населенного пункта;

-привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и определение их перспективной хозяйственной направленности;

-разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Функциональное зонирование на уровне поселения предполагает выделение зон приоритетного функционального использования с учетом следующих факторов:

-современного использования территории;

-концепции пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

-градостроительных ограничений использования, определяемых аспектами природного и техногенного характера.

Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов определяются по фактическому использованию.

Жилые зоны  включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны  –  территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений  (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п.6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона - территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Производственные зоны - предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона - территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные зоны предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады,  лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

Зеленые насаждения и благоустройство в сочетании с рациональными приемами планировки позволяют создать на территории сельского населенного пункта наиболее благоприятные условия труда, отдыха и быта населения. Зеленые насаждения по характеру использования распределяются:

- общего пользования - парки, скверы, сады;

- ограниченного пользования – на приусадебных участках, на участках  общественных учреждений, на территории производственной зоны;

- специального назначения – защитные, санитарно-защитные, водоохранные, ветрозащитные, шумозащитные.

Зоны специального назначения  предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Село Поповка

Село Поповка является административным центром Поповского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Планировочной осью села является дорога регионального значения и железная дорога, вдоль которой сформировался населённый пункт. Общественно-деловая зона сформирована в центральной части населенного пункта.

Кварталы жилой застройки имеют неправильную форму. Застройка улиц преимущественно двухсторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными и малоэтажными домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки неправильной формы.

Общественный центр

На территории общественного центра располагаются администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи,  средняя общеобразовательная школа, детский сад и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования на территории населенного пункта предназначены для ведения сельского хозяйства и разобщены по всей территории населенного пункта.

Производственные зоны представлены территориями ЗАО «Родина».

Коммунально-складская зона представлена территорией гаражей и складских помещений, принадлежащих ЗАО «Родина».

Рекреационная зона

Участки рекреационного озеленения представлены отдельными массивами многолетних насаждений между жилыми улицами. Также участки рекреационного озеленения сложились по берегам р. Россошь.

В составе зоны специального назначения выделяются территории кладбищ.

х. Комарово

Планировка населенного пункта складывалась под влиянием рельефа местности.

Жилые зоны представлены одноэтажными домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки тяготеют к линейной форме. Большинство улиц имеют двустороннюю застройку. Жилые дома имеют приусадебные участки.

Общественный центр

На территории общественного центра располагается ФАП.

Зоны сельскохозяйственного использования на территории населенного пункта предназначены для ведения сельского хозяйства.

Производственные зоны представлены территориями недействующего предприятия.

Рекреационная зона

Общественные зеленые насаждения представлены отдельными массивами многолетних насаждений между жилыми улицами.

В составе зоны специального назначения выделяется территория кладбища.

х. Вакуловка

Планировка населенного пункта складывалась под влиянием рельефа местности.

Жилые зоны представлены одноэтажными домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки тяготеют к линейной форме. Улицы имеют двустороннюю застройку. Жилые дома имеют приусадебные участки.

Общественный центр

На территории общественного центра располагается отделение связи.

Зоны сельскохозяйственного использования на территории населенного пункта предназначены для ведения сельского хозяйства.

Рекреационная зона

Общественные зеленые насаждения представлены отдельными массивами многолетних насаждений между жилыми улицами.

В составе зоны специального назначения выделяется территория кладбища.

х. Березняги

Планировка хутора складывалась под влиянием рельефа местности.

Жилые зоны представлены одноэтажными домами с приусадебными участками. Кварталы жилой застройки тяготеют к линейной форме. Большинство улиц имеют двустороннюю застройку. Жилые дома имеют приусадебные участки.

Рекреационная зона

Общественные зеленые насаждения представлены отдельными массивами многолетних насаждений между жилыми улицами.

2.5.3. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории

При  разработке Генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. В данном проекте учитывались следующие планировочные ограничения:

- Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

- Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия;

- Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

Границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

2.5.3.1. Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

- полоса отвода и санитарно-защитная зона железной дороги;

- полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог;

- охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- охранная зона линий связи.

Полоса отвода и санитарно-защитная зона железной дороги

По территории сельского поселения проходит линия железной дороги «Лиски - Луганск». Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ. Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и частного пользования).

В соответствии с ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути.

Полоса отвода и придорожная полоса автомобильных дорог

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Для автодорог первой и второй технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 75 метров, для автодорог третьей и четвертой технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 50 метров, для автодорог пятой технической категории ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере 25 метров.

По территории поселения проходят автодороги регионального значения Белгород – Павловск (через Корочу, Алексеевку, Россошь) (В33-0), «Белгород – Павловск» - х. Комарово (23-27).

Данные автодороги относятся к третьей и четвертой техническим категориям.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей

При разработке Генерального плана  учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Ширина охранных зон газопроводов принята в соответствие с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992 и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением правительства РФ №878 от 20.11.2000.

По территории Поповского сельского поселения проходит газопровод-отвод на г. Россошь и газопровод отвод на с. Поповка. Ширина охранных зон данных газопроводов 25 метров от осей трубопроводов в каждую сторону наряду с зоной минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, которая имеет размеры 150 м и 100 м.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (ред. от 23.11.1994 - действие документа распространено на магистральные аммиакопроводы постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61 с учетом дополнений, внесенных указанным документом) устанавливаются:

## вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

## вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

## вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Охранная зона воздушных линий электропередач

По территории поселения проходят линии электропередач напряжения 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с постановлением от 24 февраля 2009 г. № 160 о порядке установления охранных зон, объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон:

-ЛЭП 220 кВ – 25 м,

-ЛЭП 110 кВ – 20 м,

-ЛЭП 35кВ — 15 м,

-ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона линий связи

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

По территории Поповского сельского поселения проходит кабель межпоселковой связи, кабели связи внутри населенных пунктов, линии ВОЛС.

2.5.3.2.  Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

  - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

  - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры   СЗЗ   по   СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03   в   соответствии   с санитарной     классификацией     предприятий, производств и объектов.

На территории имеются предприятия, являющихся  источником  негативного  воздействия  на  состояние  окружающей  среды. Для них принимаются индивидуальный класс опасности и санитарно-защитные зоны.

Реестр основных предприятий и санитарно-защитных зон:

| № п/п | адрес | Наименование предприятия | Вид деятельности | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Поповка | ЗАО «Родина», РММ | Ремонт техники | III | 300 |
| 2 | с. Поповка | ЗАО «Родина», МТФ1, МТФ2 | Производство сырого молока | III | 300 |
| 3 | с. Поповка | ЗАО «Родина», СТФ1, СТФ2 | животноводство | III | 300 |

Санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО

На территории сельского поселения располагаются кладбища. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 они имеют V  класс опасности как сельские кладбища, и размер их санитарно-защитных зон составляет 50 м.

| Населённый пункт | Площадь, га | закрытое/действующее | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поповка | 5 | действующее | V | 50 |
|  | 1,2 | действующее | V | 50 |
|  | 0,72 | действующее | V | 50 |
|  | 1 | действующее | V | 50 |
| х. Березняги | 1,5 | действующее | V | 50 |
| х. Вакуловка | 1,5 | действующее | V | 50 |
| х. Комарово | 1,5 | действующее | V | 50 |

На территории Поповского сельского поселения расположен  скотомогильник (биотермическая яма).

| Населённый пункт | Дата открытия/ закрытия | закрытый/ действующий | Класс опасности | Расстояние до населенного пункта, км | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поповка | 2005/ | действующий | II | 1 | 500 |

Также на территории поселения имеется свалка ТБО.

| Населённый пункт | Год начала эксплуатации | Площадь, га | Кол. размещ. отходов, м3/год | Класс опасности | СЗЗ по СанПиН 2.2.1-2.1.1 1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поповка | 2005 | 0,85 | 13,5 | I | 1000 |

2.5.3.3.  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Поповского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Поповского сельского поселения располагаются  башни Рожновского, артезианские скважины.

2.5.3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что в Водном кодексе РФ существует  понятие береговой линии и береговой полосы – полосы земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования.

К объектам общего пользования в границах муниципального образования относятся река Россошь, пруды, ручьи, расположенные на территории Поповского сельского поселения.

Ширина водоохранной зоны по Водному кодексу РФ устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Согласно п.15 и п.17 статьи 65 Федерального закона №74 –ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и пребрежно-защитных полосах.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме генерального плана отображены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ).

Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории поселения представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина, км | Размер береговой полосы, м | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Россошь | 70 | 20 | 50 | 200 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

На территории сельского поселения пруды рассматриваются только как составная часть земельных участков, на которых расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Согласно ст.14 Федерального закона №73-ФЗ от 03.06.2006 запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

## - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

## -осуществление мер по охране таких водных объектов;

## - установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

## К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

2.5.3.5. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Рекомендуется устанавливать следующие границы охранных зон:

1) для памятников археологии:

а) минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

- высотой до 1 м, диаметром до 40 м – в радиусе 30 м;

- высотой до 2 м, диаметром до 50 м – в радиусе 40 м;

- высотой до 3 м, диаметром до 60 м – в радиусе 50 м;

- высотой свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом конкретном случае. При этом минимальный радиус зоны равен радиусу кургана, увеличенному на 10 метров;

- для курганных групп – радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

б) минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников – в радиусе 25 м от границ памятника;

2) для памятника архитектуры, ансамбля:

а) зона охраны – не менее территории земельного участка, отведенного для данного объекта, согласно кадастровому плану;

б) зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – не менее внешних границ смежных земельных участков;

в) зона охраняемого природного ландшафта при условии неразрывной исторической и визуальной связи объекта культурного наследия с сохранившимися природными элементами (холм, склон, мыс, река, пруд, озеро, лес, луг и т.п.) – по естественным границами указанных природных ландшафтов, но не менее чем в радиусе 25 м от границ территории объекта культурного наследия».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

## - проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

## - в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

## - в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Поповского сельского поселения приведен в разделе «1.2. Историко-градостроительный анализ территории поселения».

2.5.3.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- нарушенные территории.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории. Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Поповском сельском поселении заболоченные территории выявлены в с. Поповка.

Нарушенные территории. Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

На территории Поповского сельского поселения отработанных карьеров не выявлено.

Вывод:

1. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

2. Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

3. Требуется проведение историко-культурной экспертизы для участков, подлежащих хозяйственному освоению.

2.6. Объекты капитального строительства местного значения

2.6.1. Инженерная инфраструктура

2.6.1.1. Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Поповского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин – 4 шт (средняя глубина скважин 100-110 м); водонапорных башен — 1 шт (объёмом до 25 м3); сетей протяженностью 12 км. Общая производительность водозаборов составляет 483,6 куб.м./сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Поповского сельского поселения действуют 4 водозабора. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ6-10-140. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

-  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

-  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

-  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1968-1989 годов и износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Сети водопровода выполнены из полиэтилена, диаметр труб - 100 мм. Общая протяженность сети составляет 12 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 90 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

2.6.1.2. Водоотведение

Система централизованной канализации в Поповском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на ТБО,  находящиеся на территории сельского поселения.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.6.1.3. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Поповского сельского поселения  Россошанского района развивается на базе природного газа через АГРС «Поповка» через газопровод-отвод Ду=100 мм, от газопровода-отвода на г. Россошь Ду=530 мм. По территории поселения планируется прохождение нефтепровода, на данный момент ведутся строительные работы.

Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 Мпа;

  - II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРП и 10 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

Технические характеристики ГРП и ШРП сведены в таблицу:

| Наименование и адрес размещения | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Входной диаметр, мм | Выходной диаметр, мм | Проектная пропускная способность м3/час | Фактическая пропускная способность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГГРП №20 | 12 | 6 0,003 | 159 | 219 159 | Нет данных | Нет данных |
| ШРП №28 | 6 | 0,003 | 57 | 108 | 900 | 300 |
| ШРП №29 | 6 | 0,003 | 57 | 114 | 900 | 300 |
| ШРП №42 | 6 | 0,003 | 57 | 108 | 900 | 300 |
| ШРП №65 | 6 | 0,003 | 89 | 102 | 900 | 900 |
| ШРП №152 | 6 | 0,003 | 57 | 57 | 55 | 55 |
| ШРП №73 | 12 | 0,003 | 57 | 108 | 900 | 900 |
| ШРП №74 | 12 | 0,003 | 89 | 108 | 900 | 900 |
| ШРП №75 | 12 | 0,003 | 76 | 108 | 900 | 900 |
| ШРП №101 | 6 | 0,003 | 76 | 108 | 900 | 900 |
| ШРП №102 | 6 | 0,003 | 76 | 108 | 900 | 900 |

По данным администрации Поповского сельского поселения:

- природным газом газифицировано 718 квартир;

- сжиженным газом газифицировано 19 квартир;

- общая протяженность газопроводов низкого давления составляет 35,94 км.

- общая протяженность газопроводов высокого давления составляет 9,49 км.

Направления использования газа

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа и малоэтажной застройки ( 1-2 этажных).

В индивидуальную и малоэтажную застройку газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

2.6.1.4. Теплоснабжение

В Поповском сельском поселении Россошанского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

По данным паспорта поселения за 2009 год, общая мощность источников теплоснабжения составила -  3, 4 Гкал/час.

В качестве топлива используется в основном газ.

Основные технические характеристики  оборудования  сведены в таблицу:

| Местоположение котельной | Установленная мощность в Гкал/час | Подключенная мощность в Гкал/час | Количество котлов | Год ввода | Вид топлива и годовой расход | Протяжен- ность тепловых сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0,43 | 0,5 | Факел 1Г - 2шт | 1991 | Газ/ 2459,98 тысч.куб.м | 0,85 |

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  ( работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливо-энергетический баланс Поповского сельского  поселения на 2010 год

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 16,4 14,14 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт и с/х, пром. предприятия поселения | 0,5 0,43 |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 16,9 14,57 |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | 0,69 0,59 | От индивидуальных источников |
| б) Соцкультбыт | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |
| Всего: | 17,59 15,16 |

2.6.1.5. Электроснабжение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Поповского сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение Поповского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10-6 кВ «Сотницкая» (с. Поповка). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Копенкинского сельского поселения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Через территорию поселения проходят ВЛ 220 и 110 кВ «Придонская-220 - Лиски-330»

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 42 шт, присоединенной мощностью — 6201 кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций, обслуживающих Поповского сельское поселение (данные выданы администрацией СП) сведены в таблицу.

| № | Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт * кВа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП № 402 | 10/0,4 | 100 |
| 2 | КТП № 403 | 10/0,4 | 40 |
| 3 | КТП № 404 | 10/0,4 | 250 |
| 4 | КТП № 405 | 10/0,4 | 100 |
| 5 | КТП № 406 | 10/0,4 | 250 |
| 6 | КТП № 407 | 10/0,4 | 250 |
| 7 | КТП № 408 | 10/0,4 | 160 |
| 8 | КТП № 409 | 10/0,4 | 60 |
| 9 | КТП № 410 | 10/0,4 | 63 |
| 10 | КТП № 411 | 10/0,4 | 160 |
| 11 | КТП № 412 | 10/0,4 | 160 |
| 12 | КТП № 413 | 10/0,4 | 160 |
| 13 | КТП № 414 | 10/0,4 | 60 |
| 14 | КТП № 415 | 10/0,4 | 25 |
| 15 | КТП № 416 | 10/0,4 | 100 |
| 16 | КТП № 417 | 10/0,4 | 160 |
| 17 | КТП № 418 | 10/0,4 | 160 |
| 18 | КТП № 419 | 10/0,4 | 160 |
| 19 | КТП № 420 | 10/0,4 | 63 |
| 20 | КТП № 421 | 10/0,4 | 100 |
| 21 | КТП № 422 | 10/0,4 | 63 |
| 22 | КТП № 423 | 10/0,4 | 100 |
| 23 | КТП № 424 | 10/0,4 | 100 |
| 24 | КТП № 425 | 10/0,4 | 160 |
| 25 | КТП № 426 | 10/0,4 | 100 |
| 26 | КТП № 427 | 10/0,4 | 100 |
| 27 | КТП № 501 | 10/0,4 | 63 |
| 28 | КТП № 502 | 10/0,4 | 63 |
| 29 | КТП № 503 | 10/0,4 | 40 |
| 30 | КТП № 504 | 10/0,4 | 160 |
| 31 | КТП № 505 | 10/0,4 | 60 |
| 32 | КТП № 506 | 10/0,4 | 250 |
| 33 | КТП № 601 | 10/0,4 | 400 |
| 34 | КТП № 602 | 10/0,4 | 315 |
| 35 | КТП № 603 | 10/0,4 | 630 |
| 36 | КТП № 604 | 10/0,4 | 100 |
| 37 | КТП № 605 | 10/0,4 | 400 |
| 38 | КТП № 606 | 10/0,4 | 250 |
| 39 | КТП № 203 | 10/0,4 | 63 |
| 40 | КТП № 204 | 10/0,4 | 100 |
| 41 | КТП № 205 | 10/0,4 | 63 |
| 42 | КТП № 206 | 10/0,4 | 40 |

Электрические сети напряжением 10кВ - трёхпроводные. Протяжённость сетей составляет 47,88 км. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4кВ - четырехпроводные. Протяжённость сетей составляет 47,01 км. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

2.6.1.6. Связь

В настоящее время организациям и населению Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

  - местная телефонная связь;

  - универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

  - телеграфная связь;

  - услуги связи по передаче данных;

  - почтовая связь;

  - междугородная и международная связь.

С 2004 по 2008 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

- формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

- переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи

Поповское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети.

По данным паспорта 2009 года на территории поселения расположена одна телефонная станция  и размещёно 4 фиксированных таксофона.

Почтовая связь

В настоящее время в сельском поселении имеется одно почтовое отделение связи. Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

| Населен. пункты, где размещены операторы по оказанию услуг почтовой связи | Отделе-ния связи (количество единиц) | Количество обрабатываемых ежедневно почтовых отправлений (ед) | Наличие услуг передачи данных и телемати-ческих услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | писем | пери- одичес- ких изданий | посы-лок | пере-водов | теле-грамм |  |
| с. Поповка | 1 | 70 | 350 | 3 | 25 | 4 | + |

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Число пунктов коллективного пользования сетью передачи данных и телематических услуг — одно. Развивается пользование сетью «Интернет». Доля пользователей интернет среди населения — 1 %. Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в Поповском сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи

Услуги подвижной сотовой связи в Поповском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом» и другие. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи составляет от 30 до  95 %.

Система телевидения и радиовещения

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории сельского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2008-2010 годы», основной целью которой является:

- создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния";

- обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы:

  - обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2008 году - 3 ч. 30 мин., в 2010 году -3 ч. 40 мин.;

  - обеспечение распространения сигнала программ ГУП "Студия "Губерния" в соответствии с расширением зоны вещания;

  - компенсация затрат на подготовку и выпуск программ ГУП "Студия "Губерния"

2.6.2. Транспортная инфраструктура

## В полномочия органов местного самоуправления входят: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Транспорт играет важную роль для жизнедеятельности и экономики сельского поселения. Территория Поповского сельского поселения обслуживается автомобильным и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения проходит линия железной дороги «Лиски-Луганск». Имеется две остановочных площадки: «Сотницкая» и «769 км».

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автодороги общего пользования регионального значения. Согласно Постановлению администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 г. N 1239 «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 01.03.2006 N 141, от 24.08.2007 N 782, постановления правительства Воронежской области от 19.01.2010 N 21), размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области. Характеристики данных автодорог представлены в таблице.

| Шифр дороги | Наименование дороги | Начало, км + | Конец, км+ | Всего, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (В33-0) | Белгород – Павловск (через Корочу, Алексеевку, Россошь) | 247.050 | 273.870 | 26.820 | III |
| (23-27) | Белгород – Павловск – х. Комарово | 0.000 | 18.596 | 18.596 | IV |

Перевозки водным и воздушным видами транспорта на территории поселения отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельских поселений следует выделить главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.

В составе населённых пунктов Поповского сельского поселения следует выделить главные улицы, которые составляют основу планировочной структуры улично-дорожной сети. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

В с. Поповка к главным улицам можно отнести: ул. Ленина, ул. Шоссейная, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Московская, ул. Советская, пер. Школьный, ул. Шофёрская; х. Комарово: ул. Центральная, х. Вакуловка: ул. Лесная.

Перечень улиц с их характеристиками, расположенных на территории сельского поселения (по данным предоставленным администрацией сельского поселения):

| Наименование улиц | Покрытие |
| --- | --- |
| с. Поповка |
| Буденого | асфальт |
| Гагарина | асфальт |
| Кооперативная | асфальт, грунт |
| Ленина | асфальт |
| Ломоносова | асфальт, грунт |
| Московская | асфальт |
| Первомайская | асфальт |
| Песчаная | асфальт |
| Пионерская | асфальт |
| Садовая | асфальт |
| Советская | асфальт |
| Терешковой | асфальт |
| Школьная | асфальт |
| Шоссейная | асфальт |
| Шоферская | асфальт |
| Щорса | грунт |
| х. Комарово |
| Центральная | грунт |
| х. Вакуловка |
| Лесная | грунт |

Общественный пассажирский транспорт. Индивидуальный транспорт

Поселение обслуживается автотранспортным предприятием «Автоколонна 1501».

По территории сельского поселения проходят  автобусные маршруты: «Россошь-Поповка» (8 рейсов в день); также имеются проходящие маршруты: «Россошь - Павловск», «Россошь-Москва», «Россошь - Воронеж», «Россошь - Курск», «Россошь - Лиски», «Россошь - Подгорное».

На территории населенных пунктов располагаются остановки общественного пассажирского транспорта. Согласно СНиП 2.07.01-89 в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м.

Автостанции и автовокзалы в поселении отсутствуют.

Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения. Предлагается устройство остановочных павильонов в местах остановок общественного транспорта.

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Хранение автомобилей на территории сельского поселения  осуществляется  в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Вывод:

1. Требуется капитальный ремонт всех дорог в населённых пунктах Поповского сельского поселения.

2. Требуется устройство дорог с асфальтовым покрытием на грунтовых дорогах в с. Поповка, х. Комарово, х. Вакуловка.

3. Требуется установка остановочных павильонов в местах остановок общественного транспорта  в населённых пунктах Поповского сельского поселения.

4. Необходимо строительство АЗС на автодороге Белгород – Павловск.

5. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

6. Необходимо устройство дороги с твердым покрытием к скотомогильнику.

2.6.3. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка на территории населенных пунктов Поповского сельского поселения представлена одноэтажными и малоэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками, также имеется 1 многоквартирный жилой дом. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 3 до 50 соток.

По состоянию на 2009  г. в Поповском сельском поселении насчитывается 1119 домовладений. Общая площадь жилищного фонда составляет 48,5 тыс. кв.м, из которых жилищному фонду, находящемуся в личной собственности – 48,5 тыс. кв.м.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2009 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 47,9 | 48,4 | 48,5 |
|  | в том числе: |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 47,9 | 48,4 | 48,5 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 1117,0 | 1118,0 | 1119,0 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 19,2 | 19,5 | 18,8 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | в том числе: |
|  | - муниципального | тыс.кв.м |  |  |  |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |
|  | водопроводом | % | 29,1 | 58,2 | 58,4 |
|  | канализацией | % | 26,5 | 42,3 | 42,5 |
|  | горячим водоснабжением | % | 26,5 | 42,3 | 42,5 |
|  | газоснабжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе: | % |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 87,0 | 87,6 | 87,6 |
|  | - сжиженным газом | % | 13,0 | 12,4 | 12,4 |
|  | ваннами и душем | % | 26,5 | 42,3 | 42,5 |
|  | центральным отоплением | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Сумма субсидий, выплачиваемх населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | 19,0 | 19,0 | 9,0 |

Из данных, представленных в таблице, видно, что обеспеченность жильем одного жителя   – 18,8 кв.м. Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное.

Общие характеристики многоквартирных жилых домов

| Наименование | Кол-во домов | Общее кол-во квартир | Общая площадь, м2 | Кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | 1 | 18 | 873 | 53 |

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

2.6.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Поповского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...»), относит к  необходимым сферам  обслуживания населения:

1) образование (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2) здравоохранение;

3) культуру и искусство;

4) физическую культуру и спорт.

Кроме «Методики...» нормы расчета  объектов  этих и других сфер обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. (в действующей ред.) к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Поповского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Объекты народного образования. К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

В систему образования Поповского сельского поселения входит:

| Наименование учреждения | Емкость, мест | Фактическая загрузка |
| --- | --- | --- |
| МДОУ Поповский детский сад | 75 | 70 |
| МОУ Поповская СОШ | 220 | 216 |

Для школ существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях - 102 места на 1000 человек.

Для детских дошкольных учреждений существует норматив числа мест – 40 мест на 1000 жителей.

В Поповском сельском поселении емкость школ и дошкольных учреждений выше нормативной. Кроме нормативного существует территориальный подход.

Для дошкольных учреждений принят радиус доступности - 500 м. Для начальных школ радиус доступности принят - 2 км, для  средних школ – 4 км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).

На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания   Поповского сельского поселения  видно, что  радиусы обслуживания детского сада в с. Поповка охватывает только центральную часть населенного пункта.

Радиус обслуживания школы охватывает только с. Поповка.

Объекты  здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В с. Поповка работает ФАП и медпункт. В с. Пирогово расположен ФАП мощность 10 посещение в смену, также на территории с. Поповка при ФАП имеется аптечный пункт.

Станция «скорой помощи» в поселении отсутствует. «Скорая помощь» вызывается из г. Россошь.

В зданиях ФАП на расчетный срок рекомендуется провести капитальный ремонт. Проектом рекомендуется устройство аптеки в с. Поповка.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта - 5000 м.  На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Поповского сельского поселения видно, что территории населенных пунктов полностью находятся в зоне радиусов обслуживания учреждений здравоохранения.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Поповском сельском поселении данные учреждения отсутствуют.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В Поповском сельском поселении функционируют 2 отделения связи (с. Поповка, х. Комарово); отделение банка, мощностью 2 операционных места, опорный пункт охраны порядка, администрация поселения, администрация ЗАО «Родина» в с. Поповка.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). Радиусы обслуживания отделения связи  охватывают все населенные пункты Поповского сельского поселения.

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты.

В Поповском сельском поселении объекты данной сферы обслуживания отсутствуют.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, отрасль развивается на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В населенных пунктах Поповского сельского поселения функционируют  предприятия торговли, мини-рынок, предприятия общественного питания (столовые).

Пожарная часть в поселении отсутствует. Пожарная машина вызывается из г. Россошь.

В с. Поповка проектом предлагается строительство кафе на 50 мест, дома быта на 17 рабочих мест, совмещенного с аптекой.

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Радиусы обслуживания предприятий торговли охватывают территории всех населенных пунктов.

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

## Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционирует культурно-досуговый центр общей вместимостью  200 мест – Поповский КДЦ в с. Поповка. Также в поселении работает Поповская сельская  библиотека мощностью 16025 томов и Николаевская библиотека мощностью 3565 томов в с. Поповка.

Что касается территориального подхода, то ситуация следующая: учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

Объекты физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание.

При школе в поселении располагается спортивный зал  площадью 108 м2 и спортивная площадка площадью 0,15 га. Также в с. Поповка функционирует спортплощадка ЗАО «Родина» площадью 0,886 га и спортзал ЗАО «Родина» площадью 40 м2.

Проектом предлагается строительство культурно-оздоровительного центра с тренажерным залом в с. Поповка.

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.  Населенные пункты Поповского сельского поселения попадают в радиусы обслуживания спортивных учреждений.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Поповском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| МДОУ Поповский детский сад | с. Поповка, ул. Ленина, 67а | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 75/70 |
| МОУ Поповская СОШ | с. Поповка, ул. Ленина, 36а | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 220/216 |
| Спортивные залы |
| Спортзал МОУ Поповская СОШ | с. Поповка, ул. Ленина, 36а | Кол-во/площадь, м2 | 108 |
| Спортзал ЗАО «Родина» | с. Поповка | Площадь, м2 | 40 |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| Спорт. площадка МОУ Поповская СОШ | с. Поповка, ул. Ленина, 36а | Площадь, га | 0,15 |
| Спорт. площадка ЗАО «Родина» | с. Поповка | Кол-во/площадь, га | 0,886 |
| Библиотеки |
| Поповская библиотека | с. Поповка, ул. Ленина, 52а | мест/кол. томов | 18/16025 |
| Николаевская библиотека | с. Поповка, пер. Наречный, 15 | кол. томов | 3265 |
| Учреждения клубного типа |
| КДЦ | с. Поповка, ул. Ленина, 48а | Кол-во мест | 200 |
| Отделения связи, почты |
| Отделения связи, почты | с. Поповка, ул. Ленина, 50а | Кол-во | 1 |
| Отделения связи, почты | х. Комарово, ул. Центральная | Кол-во | 1 |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| Отделение банка | с. Поповка, ул. Ленина, 44а | Кол-во операц. мест | 2 |
| Опорные пункты охраны порядка |
| Опорный пункт охраны правопорядка | с. Поповка, ул. Ленина, 53а | Кол-во | 1 |
| Административные здания |
| Администрация сельского поселения | с. Поповка, ул. Ленина, 53а | Кол-во | 1 |
| Администрация ЗАО «Родина» | с. Поповка, ул. Ленина, 53а | Кол-во | 1 |
| Учреждения здравоохранения |
| Поповский ФАП | с. Поповка, ул. Ленина, 38а | Посещ./смена | 15 |
| медпункт | с. Поповка, ул. Суворова, 8 | - | - |
| Комаровский ФАП | х. Комарово, ул. Центральная, 65 | Посещ./смена | 10 |
| Аптечный пункт | с. Поповка, ул. Ленина, 38а | Кол-во | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания |
| Баня ИП «Меркурий» | с. Поповка | Кол. помывоч. мест | - |
| Предприятия общественного питания |
| Столовая | с. Поповка, ул. Ленина, 34а | Кол. посадоч. мест | 28 |
| Предприятия торговли |
| Магазин №11 | с. Поповка, ул. Ленина, 60а | Торг. площадь, м2 | 32 |
| Магазин | с. Поповка, ул. Ленина, 63а | Торг. площадь, м2 | - |
| Магазин «Софья» | с. Поповка, ул. Ленина, 52а | Торг. площадь, м2 | 75,5 |
| Магазин ИП «Меркурий» | с. Поповка, ул. Ленина, 48б | Торг. площадь, м2 | 41 |
| Магазин №4 | с. Поповка, ул. Кооперативная, 7а | Торг. площадь, м2 | 52,1 |
| Магазин №9 | с. Поповка, ул. Шоферская, 21а | Торг. площадь, м2 | 67,3 |
| Магазин ИП Зотов | с. Поповка, ул. Шоссейнная, 54 | Торг. площадь, м2 | 35 |
| Магазин ИП Иващенко | с. Поповка, пер. Наречный, 14 | Торг. площадь, м2 | 63 |
| Магазин ИП Николенко Е.И. | с. Поповка, ул. Шоссейнная, 18а | Торг. площадь, м2 | 21 |
| Магазин | х. Комарово, ул. Центральная, 67 | Торг. площадь, м2 | - |

Радиусы обслуживания объектов социального и культурно-бытового обслуживания представлены на схемах 12, 13.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания принят   в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

Для расчетов приняты следующие показатели паспорта муниципального образования 2009г.:

- численность жителей общая – 2481 человек;

- количество детей 0-6 лет - 195 человек;

- количество детей 7-18 лет - 361 человек.

Сведения о доступности, существующей и нормативной емкости учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения  и социального обеспечения; физкультурно-спортивных сооружений, учреждений общественного питания и торговли; учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания; административно-деловых и хозяйственных учреждений указаны в таблице.

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания | Ед. изм. | Емкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная емкость учреждений обслуживания | Радиус обслуживания, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 75 | 99 | 500 м |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 220 | 253 | 4 км (для СОШ) 2 км (для НОШ) |
| 3 | Спортивные залы | площадь, кв. м | 148 | 350 | 2,5-3 км |
| 4 | Стадионы | площадь, кв. м | 1,036 | 0,5 | 2,5-3 км |
| 5 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 19,590 | 14,9 | 2,5-3 км |
| 6 | Учреждения клубного типа | кол-во мест | 200 | 380 | в пределах пешеходной доступности не более 500 м |
| 7 | Центр административного самоуправления | единиц | 1 | не менее 1 | - |
| 8 | Отделение связи | единиц | 2 | не менее 1 | 2,5-3 км |
| 9 | Опорный пункт охраны правопорядка | единиц | 1 | не менее 1 | - |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | 100 | 2,5-3 км |
| 11 | Магазины | м. кв. торговой площади | Более 400 | 744 | 2,5-3 км |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 17 | 2,5-3 км |
| 13 | Поликлиники, врачебные амбулатории и ФАП | посещений/ смена | 25 | 45 | 30 мин. (с использованием транспорта) - 5 км |
| 14 | Аптеки | единиц | 1 | 1 на 6 тыс. жит. | 30 мин. (с использованием транспорта) - 5 км |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.4., в Поповском сельском поселении выявлены проблемы, требующие решения на уровне района, т. е. не входящие в компетенцию органов местного самоуправления поселения.

1. Требуется капитальный ремонт ФАП, расположенных на территории Поповского сельского поселения.

2. Требуется капитальный ремонт детского сада в с. Поповка.

Проблемы, находящиеся в ведении органов местного самоуправления:

3. Необходимо строительство кафе на 50 мест с. Поповка.

4. Необходимо строительство дома быта на 17 рабочих мест, совмещенного с аптекой с. Поповка.

5. Необходимо строительство культурно-оздоровительного центра с тренажерным залом в с. Поповка.

6. Требуется капитальный ремонт Поповской библиотеки и Николаевской библиотеки в с. Поповка.

7. Требуется капитальный ремонт КДЦ в с. Поповка.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети объектов обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса и других объектов по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой населенных пунктов. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

2.6.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

На территории Поповского сельского поселения расположены объекты культурного наследия местного значения: обелиск воинам-освободителям ВОВ, Братская могила, памятник-мемориал ВОВ. Также по данным администрации на территории с. Поповка  располагался храм Покрова Пресвятой Богородицы, который был разрушен в 1934 году.

2.6.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

На территории поселения находятся зеленые насаждения общественного пользования, но благоустроенные места для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий отсутствуют. Предлагается в общественном центре с. Поповка благоустройство парка для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь планируется разбивка газонов, высадка декоративного кустарника и деревьев, установка скамеек.

На территории с. Поповка предлагается устройство детских игровых площадок. Также игровую площадку необходимо разместить в х. Комарово.

Создание рекреационных зон необходимо вдоль берегов прудов в населенных пунктах.

Проектом предлагается устройство пляжей и площадок для отдыха в местах общественного купания на р. Россошь.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв.м. на человека. Территория сельского поселения в целом достаточно озеленена за счет защитного озеленения, садов и озелененных участков частных домовладений. В отношении зеленых насаждений, расположенных на территории населенных пунктов необходимо проводить следующие мероприятия: поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.

Вывод:

1. Требуется благоустройство парка для проведения культурно-массовых мероприятий в с. Поповка.

2. Требуется устройство детских игровых площадок в с. Поповка, х. Комарово.

3. Необходимо создание рекреационных зон вдоль берегов р. Россошь.

4. Требуется благоустройство мест общественного купания с обустройством пляжей, площадок для отдыха в с. Поповка.

5. Требуется устройство  пешеходных тротуаров.

Места расположения объектов благоустройства указаны на схемах 1 и 2.

2.6.7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории поселения около населенных пунктов расположены свалки ТБО. Сбор и вывоз мусора осуществляется частными тракторами.

Проектом предлагается рекультивация существующих свалок и строительство в с. Поповка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Россошанского муниципального района.

Уборку снега в зимнее время года осуществляется при помощи частных тракторов.

Развитие  системы сбора и транспортировки  бытовых отходов

Для Поповского сельского поселения необходима   разработка генеральной схемы очистки территории, включающей в себя:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки  бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы  на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м3 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

Вывод:

1. Требуется рекультивация территорий свалок ТБО.

2. Требуется разработка генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов.

3. Требуется организация контейнерных площадок для сбора ТБО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТБО с территории рекреационных зон.

4. Требуется строительство в с. Поповка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой  контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на полигон ТБО Россошанского муниципального района.

Места расположения объектов указаны на схемах 1 и 2.

2.6.8. Места захоронения

Кладбища

На территории Поповского сельского поселения находятся 7 действующих  кладбищ. Санитарно-защитные зоны кладбищ соблюдены.

Количество кладбищ удовлетворяет нужды поселения в местах захоронения.

Скотомогильники

В Поповском сельском поселении сибиреязвенные и закрытые скотомогильники отсутствуют. Около с. Поповка расположен действующий скотомогильник (биотермическая яма). Расстояние от скотомогильника до населенного пункта соответствует нормативным требованиям.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.8., выявлены следующие проблемы:

Необходимо поддержание порядка и благоустройство территорий существующих кладбищ.

Таким образом,  с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Поповского сельского поселения.

Проанализированы следующие факторы: планировочная структура, природные условия и ресурсы, эколого-гигиеническая обстановка, экономико-географическое положение и факторы развития сельского поселения, демографическая ситуация, экономическая база развития поселения, сферы занятости, состояние жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры, состояние транспортной и инженерной инфраструктуры.

В результате проведенного анализа было выявлено, что Поповское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: выгодное транспортно-географическое положение относительно областного центра – г. Воронеж; благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенных пунктов с целью строительства жилых кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

# 3. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Поповского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Поповского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 2 тома II «Анализ состояния территории Поповского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. Федерального закона № 131-ФЗ непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся  предложения  по размещению на территории Поповского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по административно-территориальному устройству Поповского сельского поселения;

- Предложения по градостроительному зонированию территории Поповского сельского поселения;

- Предложения по обеспечению  территории Поповского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению  территории Поповского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению  территории Поповского сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению территории Поповского сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства; библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта; массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в разделе 5 настоящего Генерального плана.

3.1. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Поповского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27 октября 2006 года N 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах:

- учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства;

- создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;

-  учета природно-географических условий;

- рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций;

- развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Поповского сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

Генеральным планом не предусмотрено изменение границы сельского поселения, границы населенного пункта планируется изменить согласно перечню мероприятий.

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, не утверждены в установленном порядке, и в настоящее время определяются границами кадастровых блоков. Мероприятиями Генерального плана необходимо предусмотреть подготовку соответствующей документации для утверждения границ населенных пунктов поселения.

Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 №221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ.

С учетом благоприятного экономического развития Поповского сельского поселения генеральным планом резервируется территория с западной стороны от с. Поповка под перспективную жилую застройку к концу расчетного срока.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства

| Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Проведение комплекса мероприятий по установлению границ населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |

3.2. Базовый прогноз численности населения Поповского сельского поселения

Прогнозируемая демографическая ситуация в Поповском сельском поселении характеризуется сохранением наметившегося улучшения динамики демографических процессов в поселении.

В соответствии с прогнозом рождаемость будет иметь тенденцию к росту, снижение смертности прогнозируется  более высоким темпом, чем рост рождаемости.

Естественная убыль населения, как устойчивый и долговременный фактор, хотя и значительно снизится в прогнозируемом периоде, по-прежнему будет определять сокращение численности населения сельского поселения.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

К факторам демографической политики, обладающим наибольшей степенью управляемости, относятся:

- социально-экономический (повышение уровня и качества жизни в целом – в первую очередь доходности, материальной, жилищной обеспеченности; развитие образования, здравоохранения, социального обеспечения; создание мест приложения труда и т.д.),

- миграция.

Реализация мероприятий областных и ведомственных целевых программ по улучшению уровня и качества жизни населения, региональной и муниципальной программ экономического и социального развития, приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, развития АПК и улучшения жилищных условий будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения и окажет положительное влияние на развитие демографической ситуации.

Основные меры регионального уровня по стабилизации демографической ситуации в Воронежской области закреплены в  Плане мероприятий по улучшению в 2008-2010 годах демографической ситуации в Воронежской области, а также  региональной  программе «Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года».  Программа включает мероприятия ряда действующих областных целевых программ в сфере здравоохранения, экологии, повышения безопасности дорожного движения, развития физической культуры и спорта, образования, жилищного строительства, социальной поддержки населения и др. С 2009 года в области  началась реализация трех новых программ: ведомственная целевая программа «Социальная поддержка многодетных семей в Воронежской области на 2009-2010 годы», ОЦП «Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2009-2012 годы», и ОЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009-2012 годы)».

В Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу  определены меры реализации Стратегии демографической политики Воронежской области на период до 2020 года  предусматривающие  обеспечение четырех основных направлений:

1. Сохранение человеческого капитала.

2. Стимулирование рождаемости, укрепление семьи и повышение престижа семьи и семейных ценностей.

3. Улучшение миграционной ситуации.

4. Повышение качества жизни населения области как средство смягчения негативных тенденций в демографических процессах.

Реализация стратегических целей и задач, кардинальное улучшение демографической ситуации в Воронежской области требует проведения комплекса мер, относящихся к сфере государственного регулирования:

- координации мероприятий и сбалансирования показателей демографической и социально-экономической политики;

- разработки и реализации ОЦП «Демографическое развитие Воронежской области на период до 2020 года»;

- реализации ОЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

- разработки и реализации программ и мер управления трудовой миграцией, использования в области иностранной рабочей силы;

- улучшения среды проживания в населенных пунктах области;

- ресурсного (финансового, материального, кадрового, организационного и др.) обеспечения мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, здоровья населения, поддержку семьи, материнства и детства и т.д.

Прогноз демографического развития Поповского сельского поселения на период до 2030 года, сформирован в трех вариантах:

а) по инерционному сценарию с сохранением тенденций, сложившихся в поселении за анализируемый период;

б) по оптимистическому сценарию – с более благоприятными тенденциями в развитии демографических процессов и с учетом привлечения на территорию внешних мигрантов в условиях реализации потенциальных возможностей экономического и социального развития территории поселения, его выгодного географического положения;

в) по базовому сценарию – со среднегодовыми темпами прироста 0,005% в год за счет улучшения демографических процессов в поселении.

Варианты прогноза численности Поповского сельского поселения, чел.

| Сценарий | 2009 год | 2020 год (1 очередь) | 2030 год (Расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| Инерционный | 2481 | 2270 | 2100 |
| Оптимистический | 2481 | 2595 | 2620 |
| Базовый | 2481 | 2510 | 2585 |

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят базовый вариант  прогноза численности населения.

В соответствии с данным вариантом прогноза численность населения Поповского сельского поселения в 2030 году может увеличиться до 2585 чел.

Базовый вариант прогноза численности населения и его возрастной структуры Поповского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 2481 | 2510 | 2585 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 450 | 427 | 465 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 1411 | 1456 | 1473 |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 620 | 627 | 647 |

3.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функционального и градостроительного зонирования

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов Поповского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории сельского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, сельского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

3.3.1. Функциональное зонирование

Согласно ст. 23 п.6 ГрК РФ на картах (схемах), содержащихся в  генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки.

Развитие жилой зоны предусмотрено на свободных от застройки территориях в существующих границах населенных пунктов.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами, предназначенными для общественного использования.

Развитие общественно-деловой зоны в с. Поповка предполагается в центральной части за счет строительства дома быта, совмещенного с аптекой, культурно-оздоровительного центра с тренажерным залом, предприятия общественного питания – кафе на 50 посадочных мест.

3. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Развитие производственной зоны предполагается на х. Комарово за счет возрождения не действующей на данный момент молочно-товарной фермы.

4. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, инженерных инфраструктур.

5. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

Рекреационные зоны развиваются за счет благоустройства парка в с. Поповка, строительства детских игровых площадок. Также планируется создание благоустроенных рекреационных зон вдоль берегов прудов в населенных пунктах.

6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

Развитие зоны сельскохозяйственного использования не предполагается.

7. Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

Развитие зон специального назначения не планируется.

3.3.2. Градостроительное зонирование

Градостроительное зонирование согласно ст.1 п.6 ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

После утверждения Генерального плана в ходе его реализации согласно ст. 30-32 ГрК РФ для Поповского сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке  правил землепользования и застройки  устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых   определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ст.1 п.7 ГрК РФ).

В соответствии со ст. 31 п.1 Гр. К РФ, подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения,  с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

В границах населенного пункта (ст. 35, п.2 ГрК РФ)  могут определяться  следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

  - зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

  - зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

  - зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

  - зоны жилой застройки иных видов;

  - общественно-деловые зоны;

  - зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

  - рекреационные зоны;

  - зоны специального назначения;

  - иные территориальные зоны.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение, в том числе о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

Перечень мероприятий по градостроительному зонированию

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Обеспечение подготовки документов градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки Поповского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ. | Первая очередь |

3.3.3. Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Поповского сельского поселения положена идея организации современных благоустроенных населенных пунктов, расположенных на территории поселения, и  повышения интенсивности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития сельских территорий. Оптимальный выбор направления развития Поповского сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии со ст.1 п.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

– водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

– зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

– санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Поповского сельского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок генерального плана - 2030 г.

В композиционном решении проекта учитываются как существующая градостроительная ситуация, так и современные и перспективные требования. Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов.

Важным структурным элементом сельского населенного пункта является общественный центр. На этой территории рекомендуется ландшафтно-планировочная организация территории, в том числе: озеленение, архитектурное освещение отдельных элементов и объектов благоустройства, формирование колористического решения отдельных элементов и объектов ландшафтного дизайна. Для создания современного общественного центра требуется развитие дополнительных деловых и развлекательных функций.

Развитие жилищного строительства планируется на свободных от застройки территориях. В рамках развития нового типа жилья планируется строительство таун-хаусов и коттеджей. Необходимо обеспечить переход от благоустройства отдельно взятых дворов к комплексному благоустройству территорий жилых кварталов. Требуется обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда городского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика городского поселения. Необходим снос жилищного фонда по ветхости жилых домов выше 70 % износа и реконструкция кварталов с предоставлением гражданам равноценного жилья в соответствии с социальной нормой жилья, а так же с выплатой установленных компенсаций владельцам усадебных участков (согласно Жилищному кодексу РФ).

К архитектурно-планировочным решениям также относится образование санитарно-защитных зон вокруг существующих кладбищ и производственных зон.

На перспективу необходимо:

• Сохранять общую масштабность существующих планировочных элементов сельских населенных пунктов, расположенных на территории поселения;

• Обеспечить транспортную и планировочную связность территорий внутри поселения;

• При реконструкции и формировании застройки на территории общественного центра следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию;

• Увеличивать зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения имеющихся свободных территорий в границах населенных пунктов.

3.3.4. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия

Для объектов культурного наследия регионального значения не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г.к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

На территории Поповского сельского поселения расположены объекты культурного наследия местного значения: обелиск воинам-освободителям ВОВ, Братская могила, памятник-мемориал ВОВ. Также по данным администрации на территории с. Поповка  располагался храм Покрова Пресвятой Богородицы, который был разрушен в 1934 году. Планируется на месте разрушенного храма строительство церкви.

Для объектов культурного наследия регионального и федерального значения, находящихся на территории Поповского сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

В отношении объектов историко-культурного наследия значения, расположенных на территории сельского поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |
| 4 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 5 | Обеспечение сохранения объекта культурного наследия местного значения - Братской могилы в с. Поповка. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схеме 4.

3.4. Предложения по размещению на территории Поповского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения водоснабжения Поповского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. ,   где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Поповское СП, население 2,481 тыс.чел | 0,053 2,428 | 300 230 | 15,9 558,44 | 19,08 670,13 |
| Поливочные нужды | 2,48 | 70 | 173,67 | 208,4 |
| Итого |  |  | 748,01 | 897,61 |

Расходы воды питьевого качества в проектируемом жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Поповское СП, население 0,104 тыс.чел | - 0,104 | 300 230 | - 23,92 | - 28,7 |
| Поливочные нужды | 0,1 | 70 | 7,28 | 8,74 |
| Итого |  |  | 31,2 | 37,44 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Поповское СП, население 2,585 тыс.чел | 598,26 | 717,91 |
| Поливочные нужды | 180,95 | 217,14 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 59,83 | 71,8 |
| Итого | 839,04 | 1006,85 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 90%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Водоотведение

Проектные решения канализации Поповского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся по рельефу.

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Поповское СП, население 2,481 тыс.чел | 0,053 2,428 | 300 230 | 15,9 558,44 | 19,08 670,13 |
| Итого |  |  | 574,34 | 689,21 |

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в проектируемом жилом фонде.

| Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Поповское СП, население 0,104 тыс.чел | - 0,104 | 300 230 | - 23,92 | - 28,7 |
| Итого |  |  | 23,92 | 28,7 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Поповское СП, население 2,585 тыс.чел | 598,26 | 717,91 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 59,83 | 71,8 |
| Итого | 658,09 | 789,71 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Схема канализации

Система канализации в  сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- -Изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- -Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- -Канализование существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- -Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Газоснабжение

Проектные решения

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в таблице.

| Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 2585 х 300 м3/год | 775,5 тыс.м3/год | 387,75 м3/час |
| Существующие предприятия и соцкультбыт |  | Нет данных | Нет данных |
| Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |
| Итого: |  | 775,5 тыс.м3/год | 387,75 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 775,5 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- при развитии жилой зоны в центральной части села Поповка предусмотреть разработку проектной документации для обеспечения инженерными коммуникациями объектов перспективного жилищного строительства и объектов, обслуживающих данный район.

- строительство ШРП для блочных газовых котельных.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

Теплоснабжение

Проектные предложения

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла:

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение

Проектные предложения

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2% в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице.

| Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- |
|  | всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2,59 | 2,48 | 0,1 | 1088285 |
| С/х потребители | - | - | - | 4213000 |
| Соцкультбыт | - | - | - | 173000 |
| Прочие | - | - | - | 59000 |
| Итого | - | - | - | 5533285 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 1106657 |
| Всего по поселению: | - | - | - | 6639942 |
| С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 5311953,6 |

Годовое потребление электроэнергии составит 5,31 млн кВт. час.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Связь

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Поповского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 2.Водоотведение |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами. | Первая очередь |
| 3.Газоснабжение |
| 3.1 | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%. | Первая очередь |
| 3.2 | Поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. | Расчетный срок |
| 3.3 | Строительство ШРП для блочных газовых котельных проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 4.Теплоснабжение |
| 4.1 | Применение газа на всех источниках теплоснабжения. | Первая очередь |
| 4.2 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | Первая очередь |
| 4.3 | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | Первая очередь |
| 4.4 | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладки труб повышенной надёжности. | Расчетный срок |
| 4.5 | Использование блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности для новых объектов соцкультбыта, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе. | Первая очередь |
| 4.6 | Строительство газовых котельных для проектируемых объектов. | Первая очередь |
| 5.Электроснабжение |
| 5.1 | Переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники. | Первая очередь |
| 5.2 | Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов. | Расчетный срок |
| 6.Связь |
| 6.1 | Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2 | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| 6.3 | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4 | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Расчетный срок |
| 6.5 | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Первая очередь |
| 6.6 | Замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7 | Повышение степени проникновения сотовой подвижности. | Первая очередь |
| 6.8 | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9 | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10 | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| 6.11 | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Первая очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах 1-9, 14, 15.

3.4.2. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

## В полномочия органов местного самоуправления входят: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети.

В первую очередь требуется реконструкция улиц, покрытия которых имеют максимальный износ или не имеют покрытия (грунтовые). На расчетный срок планируется реконструировать все грунтовые дороги в населенных пунктах.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтового покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Требуется капитальный ремонт моста через р. Россошь.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Поповского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 1 | Капитальный ремонт всех дорог в населённых пунктах Поповского сельского поселения. | Первая очередь |
| 2 | Устройство дорог с асфальтовым покрытием на грунтовых дорогах в с. Поповка, х. Комарово, х. Вакуловка. | Расчетный срок |
| 3 | Установка остановочных павильонов в местах остановок общественного транспорта. | Первая очередь |
| 4 | Капитальный ремонт моста через р. Россошь. | Первая очередь |
| 5 | Устройство стоянок автотранспорта в общественных местах. | Первая очередь |
| 6 | Устройство дороги с твердым покрытием к скотомогильнику у с. Поповка. | Первая очередь |
| Инвестиционные проекты |
| 7 | Строительство АЗС на автодороге Белгород – Павловск (инвестиционный проект). | Расчетный срок |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схемах 1, 2, 5, 14, 15.

3.4.3. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. в действующей редакции к полномочиям  администрации сельского поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Перспективное строительство жилья в населенных пунктах Поповского сельского поселения намечено на свободных от застройки территориях. В структуре нового жилищного строительства индивидуальные жилые дома с усадебной застройкой занимают 100 %.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развития ипотечного кредитования.

Перечень мероприятий  по обеспечению Поповского сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требовании экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры. | Первая очередь |
| 2 | Развитие муниципального жилого фонда. | Первая очередь |
| 3 | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | Первая очередь |
| 4 | Развитие новых типов жилья (таунхаусы, коттеджи). | Расчетный срок |

3.4.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

Для создания специализированных малых предприятий можно использовать территории бывших животноводческих ферм с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, утверждена целевая областная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008-2012 годы». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

В Поповском сельском поселении в х. Комарово планируется реконструкция и возрождение недействующей в настоящий момент молочно-товарной фермы (хозяйство с содержанием животных до 100 голов). При размещении данного объекта необходимо учитывать непосредственную близость жилья. Для этого требуется создание защитного озеленения.

В связи с благоприятным для развития производства территориальным расположением (региональная автодорога, железная дорога) в поселении возможно строительство элеватора. В связи с тем, что на территории Поповского сельского поселения находится  месторождение керамзитовых глин, возможна его разработка.

Перечень мероприятий по обеспечению на территории сельского поселения условий для развития сельскохозяйственного производства и малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты |
| 1 | Возрождение молочно-товарной фермы в х. Комарово (хозяйство с содержанием животных до 100 голов). | Первая очередь Расчетный срок |
| 2 | Строительство элеватора у с. Поповка. | Первая очередь Расчетный срок |
| 3 | Разработка месторождения керамзитовых глин. | Расчетный срок |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2.

3.4.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Возможно развитие сети различных форм собственности -  предприятий торговли, досуга по мере возникновения в них потребности.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия в отношении объектов капитального строительства районного уровня собственности |
| 1 | Капитальный ремонт ФАП. | Первая очередь |
| 2 | Капитальный ремонт детского сада в с. Поповка. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 3 | Строительство культурно-оздоровительного центра с тренажерным залом в с. Поповка. | Первая очередь Расчетный срок |
| 4 | Капитальный ремонт Поповской библиотеки и Николаевской библиотеки в с. Поповка. | Первая очередь |
| 5 | Капитальный ремонт КДЦ в с. Поповка. | Первая очередь |
| Инвестиционные проекты |
| 6 | Строительство кафе на 50 мест с. Поповка. | Первая очередь |
| 7 | Строительство дома быта на 17 рабочих мест, совмещенного с аптекой в с. Поповка. | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 1, 2, 12, 13.

3.4.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Проектом предлагается благоустройство парка для проведения культурно-массовых мероприятий в с. Поповка. Здесь планируется разбивка газонов, высадка декоративного кустарника и деревьев, установка скамеек, создание современных детских площадок.

На перспективу в каждом населенном пункте должны быть устроены детские игровые площадки и площадки для отдыха.

Создание рекреационных зон необходимо вдоль р. Россошь в с. Поповка  и благоустройство общественных мест купания с устройством пляжей и площадок для отдыха.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 1 | Благоустройство парка для проведения культурно-массовых мероприятий в с. Поповка. | Первая очередь |
| 2 | Устройство детских игровых площадок в с. Поповка (8 шт.), х. Комарово (1 шт.). | Первая очередь |
| 3 | Создание рекреационных зон вдоль берегов р. Россошь. | Первая очередь |
| 4 | Благоустройство мест общественного купания с обустройством пляжей и площадок для отдыха в с. Поповка (2 шт.). | Первая очередь |
| 5 | Устройство пешеходных тротуаров. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2.

3.4.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора мусора и местами захоронения

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы содержания мест захоронения.

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечить:

-организацию мест для сбора бытовых отходов;

-организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Генеральным планом предлагается рекультивация существующих свалок бытовых отходов. Рядом с населёнными пунктами проектом предлагается размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой  контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на межмуниципальный полигон ТБО Россошанского муниципального района.

Перечень мероприятий по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рекультивация территорий свалок ТБО. | Первая очередь |
| 2 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов. | Первая очередь |
| 3 | Организация контейнерных площадок для сбора ТБО на территории рекреационных зон с последующим вывозом ТБО с территории рекреационных зон. | Первая очередь |
| 4 | Строительство в с. Поповка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на полигон ТБО Россошанского муниципального района. | Первая очередь |
| 7 | Благоустройство территорий кладбищ: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |

Места размещения объектов специального назначения на схемах 1, 2. 10.

# 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн

Производственный комплекс представлен с/х предприятием ЗАО «Родина». Интенсивность загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников предприятия незначительна. Теплоснабжение  жилой зоны и производственного комплекса осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения, по причине несоблюдения режимов горения и отсутствия очистки отходящих газов.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Поповском сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории поселения проходят дороги,  регионального и местного значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду осуществляется при реконструкции железной дороги, эксплуатации железной  дороги и подвижного состава. Погрузочно-разгрузочные работы производятся на площадках станций. Главной целью природоохранной работы отрасли является поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды к установленным предельно допустимым нормам за счет перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

По территории поселения проходят магистральный газопровод и подводы газопровода высокого давления к населенным пунктам. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на компрессорных станциях  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.  По своей специфике, расположенные инженерные сооружения  относятся к потенциально опасным объектам.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Воздействие на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения.   На территории поселения находятся предприятия III класса опасности. Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

Состояние водного бассейна

Состояние поверхностных вод

Качественный состав рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования реки Россошь в Поповском  сельском поселении являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод реки поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

На территории Поповского сельского поселения очистных сооружений нет. Канализирование общественных зданий и жилых домов населенных пунктов осуществляются в выгребные ямы.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения  на  водопотребления.

Поверхностные воды поселения также представлены прудами. Для нормального функционирования гидротехнических сооружений необходимо иметь разработанные  правила эксплуатации и  проводить мониторинг за состоянием ГТС.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для поселений и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. Техногенные комплексы и объекты представлены предприятиями: сельского хозяйства и коммунально-бытовой сферы. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

ЗАО «Родина» имеет локальные очистные сооружения (поля фильтрации).  Функционирование полей фильтрации  может привести к загрязнению  подземных вод.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории сельского поселения  расположено  4   артезианских скважины,  1  водонапорная   башня   Рожновского   и  тупиковые   сети    протяженностью  12 км,   техническое   состояние   объектов   водоснабжения   составляет  90 %.   Процент жилого фонда,  обеспеченного  водопроводом  составляет —29,1 %.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в неканализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Состояние почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой волнистой суглинистой равниной с обыкновенными черноземами.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. При  внесении тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений.  Надежную  защиту  почв  обеспечивает  только комплекс проводимых  мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, береза повислая, листвиница сибирская, ясень обыкновенный, тополь канадский, тополь пирамидальный, | Липа, Груша лесная, клен остролистный, рябина обыкновенная, | Акация желтая, жимолость татарская, лещина, рябина черноплодная, смородина золотистая, клен татарский, бирючина, ирга, лещина, бузина |

Овражно-балочные насаждения создают на откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

### Отходы производства

Основным источником образования токсичных отходов являются предприятия поселения. Данные по количеству отходов  производства представлены Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области в 2008г.

| № п/п | Виды отходов | Образовалось, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | I класс опасности (чрезвычайно опасные) | 0,003 |
| 2. | II класс опасности (высоко опасные) | 0,010 |
| 3. | III класс опасности (умеренно опасные) | 3,681 |
| 4. | IV класс опасности (малоопасные опасные) | 29734,706 |
| 5. | V класс опасности (практически неопасные) | 325,164 |
| 6. | Всего | 30063.564 |

Наиболее опасным видом отходов, образующимся на территории поселения, являются ртутьсодержащие отходы (1-й класс опасности), основная масса которых представлена отработавшими люминесцентными и другими ртутьсодержащими лампами. Эти отходы необходимо собирать в специальные контейнеры на территории предприятий и затем сдавать на демеркуризацию. Отходы 2 класса опасности представлены кислотой аккумуляторной серной отработанной, отходы хранятся на собственных объектах организации. Основная масса отходов 3 класса опасности, образующихся на предприятиях района, представлена нефтеотходами различных производств, нефтешламами, шламами гальванических производств и др. Из этих отходов практически полностью утилизируются только нефтеотходы.   Основная масса отходов IV класса опасности, образующихся на предприятиях поселения, представлена навозом свежим от КРС. Навоз используют в растениеводстве в качестве органического удобрения. Остальные отходы IV и V  классов опасности, вывозится на полигон ТБО.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства, а также применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоем неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной,  лесопарковой  зонах категорически запрещается.

По данным Управления ветеринарии в сельском поселении находится действующий скотомогильник (биотермическая яма), закрытых и сибиреязвенных скотомогильников нет.

| Населенный пункт | Количество скотомогильников | Дата открытия скотомогильника | Расстояние от населенного пункта (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По данным управления ветеринарии | По данным администрации сельского поселения |
| с. Поповка | 1 | 2002 | 0,5 | 0,5 |

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления на санкционированную свалку Поповского сельского поселения.

Характеристика свалки

| Населенный пункт | Количество | Площадь, га | Количество размещенных отходов, т. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Поповка | 1 | 0,85 | 13,5 |

Свалка  оказывает негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн. Необходимо осуществлять постоянный  контроль за  состоянием  почво-грунтов непосредственно на территории свалки, а также  прилегающих к ней территорий, с целью выявления и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

# Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

## Оценка природно-территориального комплекса

## Система особо охраняемых природных территорий

На  территории   поселения  не имеется  особо охраняемых природных территорий.

Защитные леса и искусственно созданные насаждения

По Лесному кодексу РФ от 04.12.06г.№200-ФЗ все леса поселения относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст.102 и 12 Кодекса).

Лесной фонд на территории сельского поселения.

На территории действуют Россошанскское участковое  лесничество Россашанского лесничества. Основное направление лесовосстановления возложено на производство лесных культур. Одним из важнейших мероприятий по улучшению экологического состояния, сохранению средообразующей функции лесных насаждений является защита леса от пожаров, вредителей и болезней.

Леса на землях  сельского поселения.

Леса, расположенные на землях сельского поселения, предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.

В целях защиты лесов на землях  поселения от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для Поповского сельского поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные полосы; насаждения на песках.

Водоохранные зоны реки и озер

В соответствии  с  Водным   кодексом   Российской   Федерации   ширина  водоохранной   зоны  (ВЗ) на реке  Россошь составляет  200 м.

Водоохранные зоны рек и озер РФ относятся к землям природоохранного   назначения, где допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта в поселении сводятся к следующему:

- мелиорация грунтов;

- фитомелиорация;

- борьба с эрозионно-оползневыми процессами.

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические    условия    территории   сельского  поселения определяются     структурно-тектоническими      особенностями      её      строения,     физико-механическими     и      несущими      свойствами      грунтов,      залегающих     в      основании   фундаментов     зданий    и    сооружений,      гидрогеологическими     условиями,     наличием    физико-геологических     процессов,   степенью    техногенной     нагрузки    на    территорию.   Территория   ограниченно   благоприятна     для     строительства,    в    связи     с    развитием   экзогенных     геологических    процессов.   Строительство    на     закарстовых    территориях     и    просадочных     грунтах      должно    осуществляться     в соответствии  со  СНиП 2.02.01-83*,   пункт   13 и 14.

На территории с. Поповка имеются заболоченные территории. Для освоения данных территорий необходимо проводить мероприятия по осушению.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.  Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут  предприятия и автодороги Поповского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водного бассейна сельского поселения.  Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

3.   Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- обеспечение  сельского  поселения  централизованной  системой  водопровода;

- обеспечение     качества     питьевой    воды,  подаваемой  населению, путем внедрения      средств   очистки.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.   Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Утилизация сельскохозяйственных отходов

Основной метод утилизации - компостирование - сбраживание навоза совместно с                         отходами растениеводства.

- Утилизация транспортных отходов

Выделить площадки для временного хранения и сортировки отходов потребления     транспортных средств, с последующим вывозом отходов на производства, осуществляющие деятельность по переработки вторичного сырья.

- Утилизация производственных отходов (направлять токсичные отходы на производства, осуществляющие деятельность по обращению с опасными отходами).

- Утилизация биологических отходов

Строительство скотомогильников в соответствии с требованиями СанПиН           2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного кодекса РФ  и  «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

- Рекультивация санкционированной свалки.

- Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения.

- Строительство  в  с. Поповка контейнерных  площадок  для сбора и временного накопления   отходов,   с  установкой   контейнеров  емкостью  30 м3,  оснащенных  системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигон ТБО Россошанского  муниципального района.

- Строительство в п. Брезняги, п. Вакуловка, п. Комарово, контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3  с последующим вывозом на контейнерную площадку в контейнер емкостью 30 м3 оснащенных системой «Мультилифт».

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площади лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории                                      Поповского сельского поселения являются:

1. ключевые территории местного значения ― лесные территории лесного фонда;

2. транзитные зоны - водоохранная зона вдоль реки   Россошь;

3.  экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья;

4.  буферные зоны - защитные лесные насаждения.

### 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

### Результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование объектов сельского поселения и жизнедеятельность населения

### Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В Поповском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на железнодорожном транспорте, перевозящем химически опасные, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- на  объектах системы газораспределения;

- на магистральных газопроводах;

- на химически опасных и пожаро-взрывоопасных объектах.

B настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения.

5.1.1 Анализ возможных последствий аварий на химически опасных и

пожаро-взрывоопасных  объектах

Химически опасным объектом является ОАО «Минудобрения», расположенное за границами сельского поселения, но зона порогового поражения при выбросе аммиака достигает Поповское сельское поселение. Зона порогового поражения представлена на карте-схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области».

Результаты оценки риска, проведенной в рамках разработки декларации промышленной безопасности ОАО «Минудобрения»,  показывают, что наиболее опасной аварийной ситуацией на предприятии является разрушение изотермического хранилища жидкого аммиака (30000 т) при наиболее неблагоприятных условиях рассеяния токсичного облака: скорость ветра - 1 м/с; температура воздуха – плюс 40 ºС; класс стабильности атмосферы – инверсия.

Оценка токсического воздействия аварийно химически опасных веществ на людей проведена с использованием методики оценки последствий химических аварий (Методика "Токси"),  ее результаты представлены в таблице.

Прогноз масштабов зон заражения при аварии на изотермическом хранилище

аммиака ОАО «Минудобрения» с участием аммиака

| Показатели опасности возможной ЧС при выбросе аммиака | ЧС при выбросе аммиака |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 24280 | 24280 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 21411 | 4910 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 1239 / 14988 | 368 / 2946 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 60 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +25,9°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 60 мин. |

В сельском поселении проектируется строительство АЗС и элеватора.

Анализ возможности возникновения аварийных ситуаций с участием зерновой пыли на элеваторах показывает, что их развитие по наихудшему сценарию  может привести к чрезвычайным ситуациям локального характера. При этом зоны действия поражающих факторов не выходят за границы территории. Индивидуальный риск гибели для населения при этих авариях близок к нулю (принимает значения менее 1*10-8).

На АЗС используются нефтепродукты, самым опасным из которых с точки зрения взрывоопасности является бензин. Для хранения топлива используются подземные резервуары. Наиболее опасными аварийными ситуациями на данных объектах будут аварийные ситуации, связанные с  разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. Последствиями возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций может быть поражение персонала избыточным давлением ударной волной взрыва, а также тепловым излучением пожара разлива или «огненного шара».

5.1.2 Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к железнодорожному транспорту, перевозящему химически опасные и взрывоопасные вещества.

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на железнодорожном транспорте приведены в таблице.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) |
| --- | --- |
| Аварии железнодорожного транспорта в расчете на вагон | 3,8*10-7 |

#### 5.1.2.1 Анализ возможных последствий аварий на железнодорожном транспорте

По территории Поповского сельского поселения проходит линия железной дороги «Лиски-Луганск». По этой дороге может осуществляться:

- транспортировка хлора в контейнерах (0,8 т);

- транспортировка аммиака в цистернах (45,3 т);

- транспортировка конденсированных взрывчатых веществ (ТНТ, аммиачная селитра);

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (44,7 т);

- транспортировка СУГ в цистернах (35,25 т).

Анализ возможных последствий аварий с участием химически опасных веществ

Расчет показателей прогноза масштабов зон заражения при аварийном разрушении железнодорожной цистерны аммиаком и контейнера с хлором проводился в соответствии с Методикой оценки последствий химических аварий "Токси", редакция 2.2.

Внешние границы зоны заражения аммиаком и хлором рассчитывались по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- цистерны, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщина слоя жидкого опасного вещества, разлившегося свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

- метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости атмосферы, направление и скорости ветра) остаются неизменными.

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на железнодорожном транспорте приведены в таблице.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения ж/д цистерны с аммиаком при

авариях на железнодорожном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ железнодорожным транспортом | ЧС при транспортировке аммиака |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 45,3 | 45,3 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 3589 | 730 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 170 / 2297 | 63 / 453 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 910 | 196 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 42 / 583 | 17/126 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |

Зоны возможного химического заражения территории Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области при разрушении железнодорожной цистерны с аммиаком объемом 45,3 м3 приведены на схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях».

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке аммиака по участку железной дороги, проходящему по территории сельского поселения, приведена на рисунке.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ железнодорожным транспортом | ЧС при транспортировке аммиака |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 6,22*10-8 | 1,45*10-7 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии транспортного средства с аммиаком, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке аммиака

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения контейнера с хлором при авариях на железнодорожном транспорте приведены в таблице.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения контейнера с хлором при авариях на железнодорожном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ железнодорожным транспортом | ЧС при транспортировке хлора |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 0,8 | 0,8 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1944 | 458 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 91 / 1244 | 40 / 284 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 507 | 128 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 24 / 314 | 12 / 82 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |

Зоны возможного химического заражения территории Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района при разрушении контейнера с хлором емкостью 0,8 т приведены на схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях».

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке хлора по участку железной дороги, проходящему по территории сельского поселения, приведена на рисунке.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ железнодорожным транспортом | ЧС при транспортировке хлора |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 1,15*10-8 | 2,87*10-8 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии транспортного средства с хлором, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке хлора

Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на железнодорожном транспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС и пожара разлива при разрушении железнодорожной цистерны с бензином приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва ТВС и пожара разлива при

разрушении ж/д цистерны с бензином вместимостью 44,7 т

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 44,7 | 44,7 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 3 | 44,7 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |
| ΔР=320 кПа | 21,7 | – |
| ΔР=160 кПа | 30 | – |
| ΔР=128 кПа | 33 | – |
| ΔР=96 кПа | 38,3 | – |
| ΔР=80 кПа | 42 | – |
| ΔР=64 кПа | 47,4 | – |
| ΔР=48 кПа | 55,5 | – |
| ΔР=32 кПа | 70,5 | – |
| ΔР=16 кПа | 111 |  |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 272,5 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | 1218 |
| Радиус разлива, м | – | 19,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 25,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 35,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 44,7 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 69,9 |
| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения ж/д цистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 54,2 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов приведена на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,6*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии ж/д цистерны с бензином, м |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 3,78*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии ж/д цистерны с бензином, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) железнодорожным транспортом

Оценка риска чрезвычайных ситуаций с участием конденсированных взрывчатых веществ проводилась на основе анализа возможных аварийных ситуаций, связанных с транспортировкой ТНТ.

Результаты расчета поражающих факторов возможного взрыва вагонов с КВВ приведены в таблице.

Результаты расчета поражающих факторов ударной волны при аварийных ситуациях с участием КВВ на железнодорожном транспорте

| Показатели | Участки (блоки) сценариев развития аварийных ситуаций |
| --- | --- |
|  | Ж/д цистерна с ТНТ |
| Масса опасных веществ, участвующего в аварии, кг | 60000 |
| Радиус зоны детонационной волны, м | - |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |
| ΔР=144 кПа | 101,2 |
| ΔР=112 кПа | 113,9 |
| ΔР=96 кПа | 122,7 |
| ΔР=64 кПа | 150,7 |
| ΔР=32 кПа | 222 |
| ΔР=16 кПа | 346,3 |
| ΔР=5 кПа | 817,3 |

На рисунке приведено распределение индивидуального риска гибели людей при взрыве ж/д вагона с КВВ, построенное с учетом того, что частота возникновения ЧС составляет 9,217*10-9, а также учитывая вероятность поражения человека избыточным давлением ударной волны взрыва на открытой местности, рассчитанную по пробит-функции.

| Индивидуальный риск гибели людей, 1/год |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места аварии, м |

Распределение индивидуального риска гибели персонала объекта на открытой

местности при взрыве вагона с КВВ

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на участке железной дороги, проходящем  по территории Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района, показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

#### 5.1.3 Анализ возможных последствий аварий на магистральных газопроводах

#### В настоящее время газоснабжение Поповского сельского поселения  Россошанского района развивается на базе природного газа через АГРС «Поповка» через газопровод-отвод Ду=100 мм, от газопровода-отвода на г. Россошь Ду=530 мм.

Расчеты для газопровода-отвода проводились применительно к следующим характеристикам газопровода:

- рабочее давление газа Рг=5,5 МПа;

- диаметр газопровода Ду 500 мм;

- максимально возможная температура транспортируемого газа Т = 15 0С.

Расчеты показывают, что при аварийных ситуациях со взрывом природного газа для магистрального газопровода максимальное избыточное давление воздушной ударной волны  составит 11,5 кПа. График изменения величины избыточного давления взрыва газовоздушной смеси от расстояния приведен на рисунке.

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, Па |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

График изменения величины избыточного давления взрыва газовоздушной смеси от

расстояния

Возможные последствия воздействия на человека воздушной ударной волны взрыва в открытом или закрытом пространстве (детерминированный критерий поражения ударной волной) приведены в таблице.

Возможные последствия воздействия воздушной ударной волны на человека

| Последствия воздействия ударной волны | Избыточное давление Δp, кПа |
| --- | --- |
| в зданиях: |  |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, погибнут в результате прямого поражения ударной волны, под развалинами зданий или вследствие удара о твердые предметы | 190 |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут, либо получат серьезные повреждения в результате действия взрывной волны либо при обрушении здания или перемещении тела взрывной волной | 69-76 |
| Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут или получат повреждения барабанных перепонок и легких под действием взрывной волны либо будут поражены осколками и развалинами здания | 55 |
| Обслуживающий персонал получит серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Вероятность разрыва барабанных перепонок – 10% | 24 |
| Возможны временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела. Летальный исход или серьезные повреждения от прямого воздействия взрывной волны маловероятны. | 16 |
| Отсутствие летального исхода или серьезных повреждений. Возможны травмы, связанные с разрушением стекол и повреждением стен здания | 5,9-8,3 |
| Порог выживания незащищенных людей (при меньшим значениям смертельные поражения людей маловероятны) | 65,9 |
| на открытой местности: |  |
| Смертельные травмы | 100 |
| Тяжелые травмы (контузии) | 60-100 |
| Средние поражения (кровотечения, вывихи, сотрясения мозга) | 40-60 |
| Легкие поражения (ушибы, потеря слуха) | 10-40 |
| Безопасно | менее 5 |

Таким образом, результаты расчетов показывают, что возникающая при разрушениях магистрального газопровода и взрывах ГВС ударная волна не представляет прямой угрозы для жизни человека, оказавшегося даже в непосредственной близости (>30 м) от центра разрыва, и не способна вызвать какие-либо повреждения зданий и сооружений, расположенных за пределами соответствующих нормативных разрывов.

При разгерметизации подземных  участков магистральных газопроводов также возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ).

Согласно методическим указаниям по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «ГАЗПРОМ» (СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003), для экспертной оценки потенциальных масштабов термического воздействия пожаров на газопроводах на человека и окружающую среду, рекомендованы к использованию результаты экспериментов фирмы «Бритиш Газ», показанные на рисунке   в виде зависимости критического расстояния (Lкр) от диаметра трубопровода и рабочего давления. Величина Lкр представляет при этом радиус круга, на границе которого радиационный тепловой поток от пожара на поверхности земли составляет 32 кВт/м2. Эта величина соответствует вероятности термического поражения человека, равной единице, при экспозиции в 30-40 сек.

Влияние   технологических параметров газопроводов на размеры зон абсолютного

термического поражения («Бритиш Газ»)

Таким образом, для  газопровода-отвода на г. Россошь (Ду 530 мм, Рг=5,5 МПа) критическое расстояние при факельном горении составит около 45 м; для газопровода-отвода на с. Поповка (Ду 108 мм, Рг=5,5 МПа) – около 20 м. Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

Степень аварийности на газопроводе-отводе на г. Россошь принимается равной 3×10-4 1/(км×год). Тогда индивидуальный риск гибели людей при разрушении магистрального газопровода-отвода на г. Россошь и возникновении факельного  горения составит 7,8*10-7 на расстоянии 45 м от трассы газопровода; при разрушении магистрального газопровода-отвода на с. Поповка и возникновении факельного  горения составит 3,5*10-7 на расстоянии 20 м от трассы газопровода.

5.1.4 Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газораспределения

Распределение газа по поселению осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:

- I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 Мпа;

- II-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 1 ГРП и 10 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 1,2 МПа;

- диаметр 150 мм;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации наземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения истекаемого газа, при этом длина факела может достигать 45 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,2 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела (дальность прямого огневого воздействия газовой струи в горизонтальной проекции) может достигать 7,4 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

#### 5.1.5 Анализ возможных последствий аварий на нефтепродуктопроводах

На территории Поповского сельского поселения ведется строительство нефтепродуктопровода.

При разгерметизации или разрушении участка нефтепродуктопровода возможны аварийные ситуации с выбросом нефтепродуктов. Поражающими факторами таким аварий могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

В нашем случае расчеты проводились применительно к следующим характеристикам нефтепродуктопровода:

- диаметр газопровода Ду 200 мм;

- производительность 100 м3/ч;

- максимально возможная температура транспортируемого нефтепродукта

Т = 40 0С;

- продолжительности истечения нефтепродукта с момента возникновения аварии до остановки перекачки принимается равным 20 мин. в соответствии с «Методическим руководством по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах».

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС и пожара разлива при разрушении нефтепродуктопровода и выбросе бензина приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва ТВС и пожара разлива при аварии на нефтепродуктопроводе

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии, т | 25 | 25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 5,4 | 25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |
| ΔР=320 кПа | 26,5 | – |
| ΔР=160 кПа | 36,3 | – |
| ΔР=128 кПа | 40,4 | – |
| ΔР=96 кПа | 46,6 | – |
| ΔР=80 кПа | 51 | – |
| ΔР=64 кПа | 57,6 | – |
| ΔР=48 кПа | 67 | – |
| ΔР=32 кПа | 86 | – |
| ΔР=16 кПа | 135 |  |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 331 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | 667 |
| Радиус разлива, м | – | 14,5 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 17,7 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 25 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 32,1 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 51 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС

от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра пожара, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 66 м.

Зависимости степени риска от расстояния при возможных ЧС на нефтепродуктопроводе приведены на рисунке 41 (Степень аварийности на магистральном нефтепродуктопроводе принята равной 3×10-4 1/(км×год)).

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС на нефтепродуктопроводе | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 3*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии, м |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,2*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от центра пожара, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС на магистральном нефтепродуктопроводе

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей вдоль трассы магистрального нефтепродуктопровода показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» и составляет: 10-6 – на удалении 136 м от нефтепродуктопровода, 10-7 – на удалении 228 м, 10-8 – на удалении 311 м.

### 5.7 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

#### 5.7.1 Геологические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Поповского сельского поселения  уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

На территории сельского поселения выявлен комплекс опасных экзогенных геологических процессов: карстовые процессы, овражная эрозия, просадочные явления, оползнеобразование.

Перечень поражающих факторов источников ЧС, вызванных экзогенными геологическими процессами, и характер их действия представлен в таблице.

| Источник ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия ЧС |
| --- | --- | --- |
| Карстовые процессы | Химический Гидродинамический Гравитационный | Растворение горных пород Разрушение структуры пород Перемещение (вымывание) частиц породы Смещение (обрушение) пород Деформация земной поверхности |
| Овражная эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация грунтов |
| Просадочные явления | Гравитационный | Деформация земной поверхности Деформация грунтов |
| Оползнеобразование | Динамический Гравитационный | Смещение горных пород Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |

5.7.2 Метеорологические опасные явления

Территория Поповского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +38оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС.

Территория сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

### Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения Россошанского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

В таблице приведен перечень электросирен, размещенных в Россошанском муниципальном районе

Перечень электросирен, размещенных  в Россошанском муниципальном районе

| № п.п. | Количество и тип | Место установки | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 шт. С-40 | Россошанский ЛТУ Воронежского филиала «ЦентрТелеком» | г. Россошь, пл. Ленина, 8 |
| 2 | 1 шт. С-40 | МУП «Горэлектросеть» | г. Россошь, ул. Пролетарская, 72 |
| 3 | 1 шт. С-40 | Управление «Россошьмежрайгаз» | г. Россошь, ул. Василевского, 9 |
| 4 | 1 шт. С-40 | ОАО фирма «Молоко» | г. Россошь, ул. Л. Толстого, 15 |
| 5 | 1 шт. С-40 | ОАО «Завод растительных масел «Россошанский» | г. Россошь, ул. Заводская, 1а |
| 6 | 1 шт. С-40 | ООО «Аспект» | г. Россошь, ул. Заводская, 1а |
| 7 | 1 шт. С-40 | АБК ОАО «Минудобрения» | г. Россошь, ул. Химзаводская, 2 |
| 8 | 1 шт. С-40 | Жилой дом | г. Россошь, ул. Пролетарская, 72а |
| 9 | 1 шт. С-40 | Жилой дом | г. Россошь, ул. Свердлова, 33 |
| 10 | 1 шт. С-40 | Вышка территории ОАО «Автоколонна 1501» | г. Россошь, ул. Пролетарская |

Организация оповещения сельских жителей, не включенных в систему централизованного оповещения сельского звена, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

### Проведение аварийно – спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п. 24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

### Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории Поповского сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение лесов и травяной растительности.

В Поповском  сельском поселении пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений пожарной части, расположенной в г. Россошь.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

При расчетах времени в пути пожарного подразделения берется скорость движения автомобиля равная 45 км/ч.

Также рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

1) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

2) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

3) мониторинг пожарной опасности в лесах;

4) разработка планов тушения лесных пожаров;

5) тушение лесных пожаров;

6) иные меры пожарной безопасности в лесах.

### Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения.

В систему здравоохранения Поповского сельского поселения входят Поповский ФАП, медпункт в с. Поповка, ФАП в х. Комарово.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

-РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ) объектов недвижимости, объектов коммунально-бытового назначения муниципальной собственности Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района

| № пп | Наименование объекта | Местонахожение | Балансодержатель | Площадь, кв.м. | Год ввода в экспл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК | с.Поповка | Поповская с/адм. | 306м2 |  |
| 2 | Библиотека | с.Поповка | Поповская с/адм. | 56м2 |  |
| 3 | Николаевский клуб с библиотекой | с.Поповка | Поповская с/адм. | 231м2 |  |
| 4 | Башня Рожновского | с.Поповка | Поповская с/адм. |  | 1988 |
| 5 | Артскважины 3 шт. | с.Поповка | Поповская с/адм. |  | 1988 |
| 6 | Водопровод | с.Поповка | Поповская с/адм. | 10км | 1988 |
| 7 | Мост ч/з р. Сухая Россошь | с.Поповка | Поповская с/адм. |  | 1989 |
| 8 | Внутрипосел. дорога | с.Поповка | Поповская с/адм. | 10км | 1991-93 |
| 9 | Памятник воинам | с.Поповка | Поповская с/адм. |  | 1968 |

-РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ) муниципальной собственности муниципального образования  Россошанского района

| № пп | Наименование объекта | Город,село | Место нахождение | Балансодержатель | Пло-щадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зд. фельдшерского пункта | х. Вакуловка | ул. Центральная, 64 | МУЗ Россошанская ЦРБ | 96 |
| 2 | Сарай | х. Вакуловка | ул. Центральная, 64 | МУЗ Россошанская ЦРБ | 23 |
| 3 | Котельная при школе | с. Поповка | ул.Ленина, 36а | МУП "Теплосеть" | - |
| 4 | Здание школы | с. Поповка | ул. Ленина, 36 | отдел образования | 1654 |
| 5 | Здание интерната | с. Поповка | ул. Ленина, 38а | отдел образования | 246 |
| 6 | Тир | с. Поповка | ул. Ленина, 36а | отдел образования | 50 |
| 7 | Здание детсада | с. Поповка | ул. Ленина, 67а | отдел образования | - |
| 8 | Здание школы начальной | с. Комарово | ул. Центральная, 65 | отдел образования | - |
| 9 | Зд. Николаевская нач. школы | с. Поповка | пер. Наречный, 13 | отдел образования | 220 |

-Перечень объектов недвижимости и земельных участков, являющихся государственной собственностью Воронежской области и расположенных на территории Поповского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование недвижимости | Балансодержатель | Адрес | Площадь общая | БТИ литер | Характеристика недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ | Государственное унитарное предприятие Воронежской области "Воронежфармация" | с. Поповка, Ленина пл., 58а | 93,2 | А | ОТДЕЛЬНОСТОЯ-ЩЕЕ |

| № п/п | Наименование землепользователя | Кадастровый номер земельного участка | Местопо-ложение | Категория земель | Площадь земельного участка | Регистрация права дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП Воронежской области «Воронежфармация» | 36:27:0760011:0008 | с. Поповка, ул. Ленина, 58а | Земли насел. пунктов | 0,0472 | 27.09.2007 |
| 2 | Россошанская районная станция по борьбе с болезнями животных | отсутствует | с. Поповка | Земли насел. пунктов | 0,0919 | в стадии оформления |